## Slide 1
工業材料概論 第3回
力とモーメントのつり合い
図・式・単位をつないで説明する
米延 仁志
工業材料概論 第3回
1 / 49
Notes: はりをモデルにし、外力図から反力、切断面のせん断力と曲げモーメントへ進みます。中央・偏心・片持ち・等分布の順に条件を変え、図と式の対応を確かめます。つり合いと面積を起点に、微分・積分とのつながりも確認します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 2
今回の到達点
作用線までの垂直距離でモーメントを求める
反力を力・モーメントの二つの式で求める
切断面からSFD・BMDを作る
合力置換の適用範囲を説明する
工業材料概論 第3回
2 / 49
Notes: 今回の到達点を確認します。はりをモデルにし、外力図から反力、切断面のせん断力と曲げモーメントへ進みます。中央・偏心・片持ち・等分布の順に条件を変え、図と式の対応を確かめます。つり合いと面積を起点に、微分・積分とのつながりも確認します。
途中の演習は自己確認用です。図と途中式をノートに残し、解説を聞く前に考える時間を取ります。正式な提出課題の締切や配点は別の指示に従ってください。
中学校の製作でも、どこで支え、どこへ力が加わるかを理解しなければ、形の効果を正確に比べられません。高校工業ではこれを力やモーメントの式で扱います。大学では、対象を切り出す操作と、図・式・グラフの関係を一つの体系として学びます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 3
実物を、計算できる「はり」にする
第3回
3 / 49
200 N
A
B
0.60 m
0.60 m
棚板を取り出した計算モデル
支え方：Aはピン、Bはローラー
鉛直荷重のみ。はりの自重はここでは無視する
支え方・荷重の位置・長さを先に決める。同じ板でも条件が変われば内部の力が変わる。
Notes: 棚板を、計算できるはりとして取り出します。二点で支えた長さ、中央の荷重、支え方を図にします。実物のねじや面接触を全て表すのではなく、今回必要な働きを理想化しています。モデルの条件を先に書き、あとから式へ代入します。自重や複雑な接合を省いたなら、その結果を条件の違う実物の安全へ直接読み替えないようにします。第1回の比較条件を、外力図という形へ具体化していきます。
実物をはりとして考えるときは、残す特徴と省く特徴を決めています。板の幅や接合の細部を省いても、何を知りたいかに対して支え方と荷重位置を残します。計算結果が実物と違った場合は、計算の手順だけでなく、この置き換えに戻って検討する必要があります。モデルの選択が結論を左右します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 4
実物・モデル・計算結果の関係
工業材料概論 第3回
段階 | この回で確認すること
実物 | 棚板、荷物、支えと接合
モデル | 支点間距離、荷重位置、支持の種類
計算 | 全体の反力と、各断面の内力
照合 | 計算手順と、モデルの仮定を点検
モデルは目的に応じた理想化。数値の一致だけで仮定の妥当性は決まらない。
4 / 49
Notes: 棚板の写真が一枚あっても、そのままで反力の計算はできません。どこからどこまでを板として取り出し、荷物をどこに作用する力とし、接合をどのような支持に置き換えるかを決める必要があります。この判断には、実物の特徴と力学の概念の両方が必要です。中学校で棚や支柱を扱う場合も、製作品の形を見るだけで十分な説明になるわけではありません。大学では、対象を決める自由物体図という操作を、力と回転のつり合いの式と結び付けて学びます。モデルに残した情報が変われば、計算結果も変わります。例えば両端で回転を許す支持と、端の回転まで止める支持では、同じ板と荷重でも同じ内力分布にはなりません。計算ソフトやAIの出力を評価する際も、入力した長さや数値の確認に加え、どの支持を選んだかを確かめます。式の正しさと、その式が表すモデルの選択を分けて点検することが、専門的な理解の重要な部分です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 5
力のモーメント：回そうとする作用
第3回
5 / 49
モーメントの大きさ = F × d
F
力の作用線
d
回転の中心 O
部材の斜めの長さ
d は O から作用線までの
垂直な距離
時計回り
図の直角の位置を確かめる。d は、力を加えた点までの斜めの長さとは限らない。
Notes: 力のモーメントは、ある点の周りに回そうとする作用です。大きさは力に、回転の中心から力の作用線までの垂直距離を掛けます。力を加えた点までの斜めの長さを、いつでもそのまま使えるわけではありません。図では作用線を延ばし、中心から垂直に測った距離を示しています。ドアの取っ手やレンチでも、どこを中心とし、どの向きに力を加えるかを確かめれば、同じ考え方が使えます。
力を加えた点までの距離が同じでも、力の向きが変われば回す作用は変わります。作用線が回転中心を通る場合には垂直距離がゼロになり、その中心まわりのモーメントもゼロです。長い工具ならいつでも同じ倍率で有利になる、と形だけで説明せず、力の向きと作用線を描いて確かめます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 6
モーメントの大きさと単位
第3回
6 / 49
力 F | 垂直距離 d | モーメント
20 N | 0.30 m | 6.0 N·m
20 N | 0.60 m | 12 N·m
20 N
0.30 m
20 N
0.60 m
1 N·m = 1,000 N·mm
同じ力なら、垂直距離が2倍になるとモーメントの大きさも2倍になる。
Notes: ニュートンにメートルを掛けるとニュートンメートルです。二十ニュートンに〇・三メートルを掛ける例を、単位と一緒に確かめます。力だけ大きくても垂直距離が零なら、その点周りのモーメントは零です。また、同じ大きさでも回転の向きが反対なら符号を分けます。今回の外力のモーメントは反時計回りを正とします。単位が仕事と同じ次元でも、ここでは回す作用という異なる量を扱っています。
ニュートンメートルは力と長さを掛けた単位です。仕事やエネルギーにも同じ次元が現れますが、ここでは物体を回そうとする作用を表しています。数値と単位が同じ形でも、表している量の意味が同一とは限りません。図のどの点まわりの量かを添えて答えてください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 7
モーメントを座標と力の成分で表す
工業材料概論 第3回
量 | 平面内の例
作用点 | Oから x=0.40 m、y=0.30 m
力の成分 | Fₓ=0 N、Fᵧ=−20 N
Oまわり | M_z=xFᵧ−yFₓ=−8.0 N·m
反時計回りを正。斜めの部材長0.50 mと、垂直距離0.40 mを区別する。
7 / 49
Notes: 作用線までの垂直距離という考え方を、座標でも整理します。回転の中心を原点オーとし、力を加える点の座標を横〇・四、縦〇・三メートルとします。力は下向き二十ニュートンです。原点から点までの斜めの長さは〇・五メートルですが、下向きの力の作用線までの垂直距離は横方向の〇・四です。したがってモーメントの大きさは八ニュートンメートルになります。平面内の一般の力では、横座標と鉛直成分の積から、縦座標と水平成分の積を引くと、反時計回りを正としたモーメントが求められます。この例では鉛直成分が負の二十、水平成分がゼロなので、答えは負の八です。時計回りの作用という図の予想と一致します。この成分表示を知っていると、斜めの部材だから斜めの長さを掛ければよい、という誤解を説明できます。三次元の回転を扱うときの考え方にもつながりますが、この回では平面内の力と回転を一貫して扱います。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 8
支点は、どの動きを止めるか
第3回
8 / 49
ピン支点
Ry
Rx
水平・鉛直の移動を止める
回転は自由
ローラー支点
Ry
鉛直の移動を止める
水平移動・回転は自由
固定端
Ry
Rx
MA
水平・鉛直の移動と
回転を止める
下段は支点を外したときの反力の種類。平面内、ローラーは水平な支持面として理想化する。
Notes: 支点が何を止めるかを確認します。ピン支点では水平と鉛直の移動を止め、回転は自由とします。ローラーでは図の鉛直の移動を止め、固定端では回転も止めます。そのため未知の反力の種類が変わります。支点の絵を単なる飾りとせず、どの動きに対して反力を描くかを考えてください。ここでは水平外力がないので、ピン支点の水平反力は零になりますが、一般にいつも零という意味ではありません。
支点の記号は、どの移動と回転を止めると仮定したかを示す約束です。実物のねじや接着を見ただけで理想的な固定端と決めることはできません。支持の変形や緩みを無視してよいかは、知りたい現象によります。ここでは平面内の理想的な支持に限定して、対応する反力を描きます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 9
つり合いを考える、5つの手順
第3回
9 / 49
① 対象を取り出し、荷重・反力・距離を描く
② 力のつり合いを書く：上向き − 下向き = 0
③ 支点まわりのモーメントをそろえて、一方の反力を求める
④ 力のつり合いに戻り、もう一方の反力を求める
⑤ 力の合計と、別の点まわりのモーメントで検算
符号：外力は上向き＋、外力モーメントは反時計回り＋
Notes: 解く順序を固定します。第一に対象を取り出し、外力と反力の向き、距離を描きます。第二に力のつり合いを書き、第三に支点などの周りのモーメントのつり合いを使います。求まった反力を力の式へ戻し、最後に別の点周りで検算します。未知の反力が二つなのに力の式一本だけでは、まだ決まりません。公式を探す前に、図と二種類のつり合いを対応させることが目標です。
未知の反力を仮定した向きに描くことと、その方向が最初から正しいと決めることは違います。計算が負になれば、仮定した方向と逆だったと解釈できます。ただし、床に置いただけの接触など、引っ張る反力を出せない条件もあります。式の答えが実際の支持の仕組みで実現できるかを確かめます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 10
つり合いの式だけで、いつ解けるか
工業材料概論 第3回
平面内の静力学 | 式と未知数を対応させる
独立なつり合いの式 | ΣFₓ=0、ΣFᵧ=0、ΣM=0
ピンとローラーの単純支持 | 通常は反力の未知数3つ
両端をピンに変更した場合 | 反力は4つ。変形等の情報も必要
支持の安定性も確認する。本回の計算演習は静定の基本モデルを扱う。
10 / 49
Notes: つり合いの式を立てれば、全ての構造が同じ手順だけで解けるのでしょうか。平面内の一つの物体について、水平力、鉛直力、モーメントのつり合いは、独立な三つの式になります。この回で扱うピンとローラーの単純支持では、ピン側に水平と鉛直の反力、ローラー側に鉛直の反力があり、未知数は通常三つです。支持が適切に配置されて安定している場合、この三つのつり合いから反力を求められます。鉛直の荷重だけなら、水平の反力はゼロです。では、ローラーをピンに変えて左右両方が水平移動を止めるとどうなるでしょうか。反力の未知数は四つになり、つり合いだけでは一般に全ての配分を決められません。別の点まわりのモーメントの式をもう一つ書けば、独立な式が四つに増えるというわけではありません。既に立てたつり合いから導ける式は、新しい独立な情報にはならないからです。こうした構造では、部材がどれだけ伸び、支点間の変位の条件をどう満たすかなど、変形と材料の関係を追加します。これが、次回のヤング率や断面の量を使う理解へつながります。今の段階では、未知数と独立な式を対応させ、つり合いだけで求められるモデルの範囲を確認してください。AIが式を多数並べた場合も、本当に独立な条件が増えたのかを調べます。式の本数の見た目だけで解けると判断しないことが重要です。このように学校の範囲を超えた理論まで知ることによって、どのモデルを例題へ選び、どこで追加の原理が必要かを理解できます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 11
例題：中央荷重の反力を、順に求める
第3回
11 / 49
200 N
A
B
RA
RB
0.60 m
0.60 m
② 鉛直力のつり合い
RA + RB − 200 = 0
③ Aまわりのつり合い
1.2RB − 200×0.60 = 0
RB = 100 N
RA = 100 N
① 外力図の距離を、③の式の各項に対応させる。
⑤ Bまわり：−100×1.2 + 200×0.60 = 0。反力の合計も200 N。
Notes: 中央の二百ニュートンを、両端で支える例です。反力を上向きと仮定し、二つの和が二百ニュートンになる式を書きます。次にA点周りで、Aの反力のモーメントが零になることを利用します。Bの反力に全長を掛けたものと、荷重にAからの距離を掛けたものをつり合わせます。求めたBの反力を力の式へ戻し、Aも求めます。中央荷重では各百ニュートンとなり、対称性は最後の検算にも使えます。
中央荷重で反力が等しいのは、今回の荷重と支持の対称性によります。いつでも二等分するという規則にはできません。先に力とモーメントの二式を立てておけば、荷重が中央から動いたときも同じ手順で解けます。暗記した値が使えなくなった状況で、原理へ戻れることが重要です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 12
演習1 偏った荷重の反力〔手順付き〕
第3回
12 / 49
300 N
A
B
RA
RB
0.40 m
0.80 m
② 鉛直力のつり合い
RA + RB −（ ）= 0
③ Aまわりのつり合い
（ ）RB −
300×（ ）= 0
④ RAを求める。⑤ Bまわりでも検算する。
反力の向きは上向きと仮定。負の答えなら向きが逆。鉛直荷重のみなので水平反力は0。
Notes: 今度は荷重位置が偏ります。Aから〇・四メートル、Bまで〇・八メートル、荷重は三百ニュートンです。中央ではないので、反力を半分ずつとは決めません。四分間、空欄の式を埋め、どの点周りを考えたかを図へ書いてください。荷重から遠い支点の反力と、近い支点の反力がどうなりそうか、計算前の予想も残します。求めた後はB点周りでも確認します。
空欄を埋めるときは、式の一項ずつを図の力と距離へ対応させます。モーメントの式では全ての距離を同じ基準点から測ります。図の左からの距離と、荷重点からの距離を途中で混ぜないようにしてください。荷重が左へ近いので左の反力が大きいという予想も書きます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 13
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：演習1の解答：力とモーメントを往復する
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第3回
13 / 49
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、演習1の解答：力とモーメントを往復するへ進みます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 14
演習1の解答：力とモーメントを往復する
第3回
14 / 49
300 N
A
B
RA = 200 N
RB = 100 N
0.40 m
0.80 m
② 鉛直力のつり合い
RA + RB − 300 = 0
③ Aまわりのつり合い
1.2RB − 300×0.40 = 0
RB = 100 N
RA = 200 N
① 外力図の距離を、③の式の各項に対応させる。
⑤ Bまわり：−200×1.2 + 300×0.80 = 0。Aに近い荷重なのでAの反力が大きい。
Notes: A点周りの式からBの反力は百ニュートンです。力のつり合いへ戻すと、Aの反力は二百ニュートンになります。荷重点に近いAが多く受け持つという予想と一致します。B点周りではAの反力に全長を掛けたものと、荷重にBからの距離を掛けたものがつり合います。距離がどこからどこまでかを必ず図へ対応させましょう。反力の符号が負なら、最初に仮定した向きが逆だったと読みます。
反力の合計が荷重と等しいことだけでは、反力の配分は決まりません。二百と百のほかにも、百五十と百五十など多くの組合せが合計三百になります。モーメントのつり合いを使うことで、荷重位置と一致する配分を選べます。力のつり合いと回転のつり合いは、それぞれ独立した確認です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 15
荷重位置による反力の変化
工業材料概論 第3回
Aからの位置 a / m | R_A / N | R_B / N
0.20 | 250 | 50
0.40 | 200 | 100
0.60 | 150 | 150
0.80 | 100 | 200
L=1.20 m、P=300 N。R_B=Pa/L、R_A=P(L−a)/L。自重を省略。
15 / 49
Notes: 長さ一・二メートルの単純支持ばりへ、三百ニュートンを載せる場合を続けます。荷重点を左支点からエーだけ離れた位置とすると、左支点まわりのつり合いから、右反力は荷重にエーを掛け、支点間距離で割った値になります。左反力は全荷重から右反力を引いて求められます。表の最初の行では位置が〇・二なので、右反力は五十、左反力は二百五十ニュートンです。荷重が中央へ近づくにつれて配分は変わり、中央では百五十ずつになります。全ての行で合計は三百ですが、配分には荷重位置の情報が必要です。表計算で位置を変えれば多くの点を計算できますが、まず左右に近づけた極端な場合を予想し、その方向へ変化するかを確認します。自動計算を使う前に関係式と変化の方向を理解すれば、入力した位置の単位や基準点の取り違えにも気付きやすくなります。なお、この表は荷重が二つの支点の間にある範囲の例です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 16
切って考える：同じ手順を断面にも使う
第3回
16 / 49
全体の外力図
200 N
A
B
100 N
100 N
ここで切る
左部分を取り出す
100 N
V
M
x
0 < x < 0.60 m
100 − V = 0
−100x + M = 0
切断面で右側が左側に及ぼす作用をVとMで表す。切り出した部分にも、同じつり合いを使う。
Notes: 次に、はりを途中で切り、左側だけを取り出します。その部分がつり合うために、切断面へせん断力と曲げモーメントを置きます。全体の反力を求めたときと同様、力とモーメントの順に考えます。切断面の位置をエックスとし、どこまでの荷重が左側に含まれるかを確認してください。内力は目で直接見えませんが、切り出した部分のつり合いから求めることができます。
切り出す場所を動かせば、切断面の内力も位置の関数として表せます。切断面の位置までに、どの外力が含まれるかを毎回確認します。全体の反力を求めた図へ切断面を加え、選んだ片側だけを新しい対象としてください。反対側の外力を、理由なく同時に加えないようにします。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 17
V と M の正方向を、先に決める
第3回
17 / 49
左部分の右切断面
右部分の左切断面
＋V：下向き
＋M：反時計回り
左面の作用は逆向き
大きさは等しい
＋Mの曲げ：上側圧縮、下側引張り。BMDは正を上に描く。
この講義では左部分の右切断面を基準に定義する。別の符号規約と混在させない。
Notes: 符号の約束を図で定義します。左側部分の右切断面では、せん断力の正を下向き、内部の曲げモーメントの正を反時計回りとします。この正の曲げは上側圧縮、下側引張りの状態に対応します。教科書によって矢印や線図の上下の流儀が違うため、記号だけを比べず、この切断面の定義から照合します。外力を加算するときの上下や回転の正と、内力の記号の定義を混同しないようにしてください。
符号は計算と図を対応させるための約束です。別の教科書の図で上下が逆に描かれていても、定義が違う可能性があります。本資料では示した切断面の正方向を一貫して使います。外力のモーメントの符号と、断面内力として定義した曲げモーメントの符号も、そのまま同一視しないでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 18
SFD と BMD は「位置ごとの値の地図」
第3回
18 / 49
線図 | 縦軸 | 何を読むか
SFD（せん断力図） | V / N | 断面がずれようとする作用
BMD（曲げモーメント図） | M / N·m | 断面を曲げようとする作用
横軸はいずれも、Aからの位置 x / m
線図の形は、はりのたわんだ形そのものではない
Notes: せん断力図と曲げモーメント図は、位置ごとの値を並べたものです。横軸は、はりに沿った位置です。せん断力はニュートン、曲げモーメントはニュートンメートルで読みます。線図の高さは、はりの変形した形そのものではありません。各位置で切断面を考えて得た値を、同じ横軸へ載せています。荷重点や支点の位置を上下の図でそろえることが、対応を読むために重要です。
線図の横軸は時間ではなく、はり上の位置です。ある瞬間に物体がその線の形に動いているという図ではありません。横軸の同じ位置をたどると、その断面のせん断力と曲げモーメントを読めます。グラフの線の形を読めることには、何をどの軸へ表したかの理解が必要です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 19
中央荷重の SFD：力のつり合いで求める
第3回
19 / 49
荷重より左：0 < x < 0.60
荷重より右：0.60 < x < 1.20
100 N
V
100 N
V
200 N
100 − V = 0 V = ＋100 N
100 − 200 − V = 0
V = −100 N
Chart: V / N
| 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2
V(x) | 0 | 100 | 100 | -100 | -100 | 0
集中荷重200 Nの位置でVは200 N下がる。荷重点そのものでは左右の値を区別して読む。
Notes: 中央荷重の左側で切ると、左反力と切断面のせん断力をつり合わせます。左反力は百ニュートンなので、せん断力は正の百ニュートンです。中央荷重を越えた右側で切ると、左反力に加えて下向き二百ニュートンが左部分へ含まれます。せん断力は負の百ニュートンになります。集中荷重の位置で値が跳び、位置に応じて含める外力が変わることを、図と式の両方で確認します。
荷重点より左では、切り出した部分に中央の荷重が含まれません。右まで切り出せば荷重が含まれるので、力のつり合いの式が変わります。この対象に含まれる力の違いが、線図の段差を生みます。単に荷重点だから縦に線を引くと覚えるより、段差の大きさと力の大きさを対応させて考えます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 20
中央荷重の BMD：切断面まわりで考える
第3回
20 / 49
荷重より左：0 < x < 0.60
荷重より右：0.60 < x < 1.20
100 N
V
M
100 N
V
M
200 N
x
x
x − 0.60
−100x + M = 0
M = 100x
−100x + 200(x−0.60) + M = 0
Chart: M / N·m
| 0 | 0.6 | 1.2
M(x) | 0 | 60 | 0
M = 120 − 100x
最大60 N·m
両支点でM = 0
xの単位はm、力はN。各区間の式が荷重点で同じ60 N·mを与える。
Notes: 曲げモーメントも左部分のつり合いから求めます。中央より左では、左反力に距離エックスを掛けたものです。右では、中央荷重の作用も加え、荷重点から切断面までの距離を使います。結果は左右で一次式となり、中央で連続します。最大値は中央で六十ニュートンメートルです。式へ両端の位置を代入して零になるか、中央の左右の式が一致するかを検算します。線図だけを暗記せず、切断面の位置で式が変わる理由を説明してください。
切断面まわりのモーメントでは、中央荷重から切断面までの距離が、位置から〇・六を引いた値になります。右側の区間でも、位置そのものの原点は左支点のままです。二つの区間の式へ荷重点の位置を入れると同じ値になることと、両端でゼロになることを確認してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 21
はり・SFD・BMDを、同じ位置で読む
第3回
21 / 49
200 N
A
B
L = 1.2 m
0
V / N
x / m
+100
−100
0
M / N·m
x / m
0.6
1.2
60
SFD
せん断力の分布
BMD
曲げモーメントの分布
x = 0.30 m
x = 0.30 mでV = ＋100 N、M = 30 N·m。荷重点x = 0.60 mでMは最大60 N·m。
Notes: はり、せん断力図、曲げモーメント図を縦にそろえました。同じ位置に指を置いて、上から下へ読みます。荷重点でせん断力は跳び、曲げモーメントはそこで折れ曲がります。この例には集中モーメントはなく、曲げモーメントの値自体が跳んだわけではありません。線図を別々の絵として覚えるより、どの外力が含まれる位置かを対応させます。単位と符号もその都度確かめてください。
縦の補助線で同じ位置を結ぶと、せん断力が一定でも曲げモーメントが位置によって変わることが見えます。正のせん断力が続く区間では曲げモーメントは増え、負の区間では減ります。値の最大位置を考える準備として、二つのグラフを別々の暗記対象にしないことが大切です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 22
点データと、不連続な線図
工業材料概論 第3回
位置 x / m | V / N | M / (N·m)
0.59 | +100 | 59
0.60の直前 | +100 | 60
0.60の直後 | −100 | 60
0.61 | −100 | 59
中央集中荷重の仮想モデル。荷重点の左右を区別し、時間データと混同しない。
22 / 49
Notes: 線図を数値データとして保存するときにも、現象の意味を理解する必要があります。中央に二百ニュートンを載せた長さ一・二メートルの例で、荷重点の近くを細かく見ます。せん断力は直前に正の百、直後に負の百となり、理想的な集中荷重の位置で段差を持ちます。一方、曲げモーメントは直前と直後で同じ六十ニュートンメートルにつながります。この表をグラフ作成ソフトへ入力し、全ての点を滑らかな曲線で結ぶと、せん断力の段差を誤って描く可能性があります。見栄えのよい曲線が、物理的に適切な表現とは限りません。集中荷重の左右を区別し、不連続を示す描き方を選びます。また、横軸の数値を文字の項目として等間隔に並べると、実際の位置の間隔も失われます。AIにグラフの説明を依頼する場合も、せん断力の段差と曲げモーメントの連続を、それぞれのつり合いの意味に照らして点検してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 23
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：演習2 中央荷重の SFD・BMD〔半自立〕
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第3回
23 / 49
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、演習2 中央荷重の SFD・BMD〔半自立〕へ進みます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 24
演習2 中央荷重の SFD・BMD〔半自立〕
第3回
24 / 49
400 N
A
B
0.8 m
0.8 m
① 外力図 ② 力の式 ③ Aまわりの式 ④ 反力
⑤ 左右の区間で V、中央と両端で M を求め、線図を描く
自重無視・単純支持。線図には位置と単位を書く
Notes: 中央荷重の大きさと全長を変えた演習です。対称性で見当は付けられますが、まず外力図とつり合いの式を書きます。四分間、反力、せん断力、曲げモーメント、最大値を順に求めてください。横軸の中央位置と全長を取り違えないようにします。最後に支点のモーメントが零になるか、荷重点で左右のモーメントの値がつながるかを確かめます。
これまでの例題と長さと荷重が変わりましたが、手順は同じです。反力の数値だけを以前のものから写さず、全体のつり合いから求め直します。線図には位置、値、単位を付け、荷重の位置でどこが変わるかを説明します。式と図のどちらかだけでは、計算の意味を十分に点検できません。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 25
演習2の解答：式・線図・検算
第3回
25 / 49
400 N
A
B
L = 1.6 m
0
V / N
x / m
+200
−200
0
M / N·m
x / m
0.8
1.6
160
RA + RB = 400
1.6 RB = 400×0.8
RA = 200 N
RB = 200 N
M最大 = 160 N·m
反力は各200 N。Bまわりもつり合い、両端の M は0
Notes: 反力は各二百ニュートンです。中央までの距離は〇・八メートルなので、最大の曲げモーメントは百六十ニュートンメートルです。せん断力は左側が正、右側が負の二百ニュートンになります。荷重だけでなく全長も変わったため、前の例と比べるときは両方の条件を確認します。線図の縦と横の量を区別し、モーメントの値をニュートンだけで書かないようにしましょう。
四百ニュートンの荷重が中央にあり、支点間が一・六メートルなので、反力は各二百ニュートンです。中央までの曲げモーメントの増加は二百に〇・八を掛けた百六十ニュートンメートルです。荷重が増えた効果と長さが増えた効果が両方入っていることを、最初の例題と比較してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 26
SFD の「符号付き面積」で M の変化を読む
第3回
26 / 49
Mの増分 = SFDの符号付き面積
V / N
＋100
−100
0
0.60
1.20
x / m
＋100 × 0.60
−100 × 0.60
M：0
60 N·m
0
上側の面積で＋60 N·m、下側の面積で−60 N·m。両支点ではM = 0になる。
Notes: せん断力図の符号付き面積で、曲げモーメントの変化を読む方法です。長方形の面積はニュートン掛けるメートルとなり、モーメントの単位になります。正の面積ではモーメントが増え、負の面積では減ります。今回は微分積分を使わず、長方形や三角形の面積として扱います。面積の絶対値だけを足すと符号が失われるので、横軸より上と下を区別してください。切断面のつり合いで求めた式と照合します。
面積と呼んでいますが、ここで掛けるのはせん断力の単位ニュートンと、位置の単位メートルです。答えは平方メートルではなくニュートンメートルになります。グラフの塗った面積が、どの量の変化を表すかを単位からも確かめます。この足し合わせは、積分の考え方へつながる具体例です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 27
足し合わせから微分・積分の関係へ
工業材料概論 第3回
関係 | 意味と単位
ΔM = V Δx | Vが一定の区間での、Mの変化
dM/dx = V | 曲げモーメントの位置に対する傾き
dV/dx = −w | 下向き分布荷重を正とする約束
集中荷重の位置 | 左右の区間を分けて扱う
本資料の符号規約。微分・積分の入口として、つり合いと面積から意味を確認する。
27 / 49
Notes: 符号付き面積の考え方を、大学で学ぶ微分と積分へつなげます。せん断力が一定なら、曲げモーメントの変化は、そのせん断力に区間の長さを掛けた値です。小さな区間ごとにこの変化を足し合わせると、せん断力が位置によって変わる場合も考えられます。区間を小さくしたときの曲げモーメントの変化率が、せん断力に対応します。逆に、せん断力の図の面積を足すことが曲げモーメントの変化になります。この資料の符号では、下向きの分布荷重がある区間でせん断力は右へ行くほど減り、その変化率は分布荷重の負の値になります。ここでは公式を先に覚えるのではなく、小さな部分のつり合いと線図の面積が同じ関係を表すことを理解します。集中荷重の点は左右を分けて扱い、そこを含む全範囲へ滑らかな微分関係をそのまま当てはめないようにします。学校の教材で線図を簡単に説明する場合にも、その背後にはこの連続した関係があります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 28
演習3 荷重が偏ると、最大値はどこか
第3回
28 / 49
300 N
A
B
0.4 m
0.8 m
a 反力を求め直し、左右区間の V と SFD を描く
b 荷重点と両端の M を求め、BMD を描く
c 最大の M とその位置。SFDの面積でも検算する
演習1と同じはり。最大位置を「中央」と決めつけない
Notes: 先ほど反力を求めた偏心荷重のはりで、線図を作ります。反力はAが二百ニュートン、Bが百ニュートンです。四分間、荷重点の左右でせん断力と曲げモーメントを求め、最大値の位置を示してください。中央荷重の経験だけで、最大値を全長の中央に置かないようにします。荷重点の左右で、せん断力の符号がどう変わるかも読みます。
最大値がいつも中央に現れると決めるのは、対称な例題を一般化した誤りです。反力を計算し直し、荷重点の前後でせん断力の符号がどう変わるかを見ます。中央という見た目に頼らず、曲げモーメントが増える区間と減る区間をつなげて最大位置を判断します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 29
演習3の解答：最大値は荷重点で80 N·m
第3回
29 / 49
300 N
A
B
L = 1.2 m
0
V / N
x / m
+200
−100
0
M / N·m
x / m
0.4
1.2
80
RA + RB = 300
1.2 RB = 300×0.4
RA = 200 N
RB = 100 N
M最大 = 80 N·m
＋200×0.40 = ＋80、−100×0.80 = −80 N·m。最後に0へ戻る
Notes: 荷重点まではモーメントが増え、その先では減ります。最大はAから〇・四メートルの荷重点で、八十ニュートンメートルです。集中荷重点のせん断力は不連続なので、そこにせん断力零の点があるから最大、と説明してはいけません。左右で正から負へ変わることと、モーメントが連続につながることを組み合わせます。せん断力図の正負の面積がそれぞれ八十で相殺され、終端のモーメントが零になることも確認できます。
今回は荷重点でせん断力が正から負へ切り替わり、その位置で曲げモーメントが最大になります。左右の区間の符号付き面積は、それぞれ正の八十と負の八十ニュートンメートルです。最初と最後の値が対応することを利用すると、線図の高さや区間長の誤りも点検できます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 30
片持ちばり：固定端は回転も止める
第3回
30 / 49
はり全体に働く外力
100 N
A
自由端
RA = 100 N
MA
0.80 m
RA − 100 = 0
MA − 100×0.80 = 0
MA = ＋80 N·m
A直後の右切断面
内部M = −80 N·m
外力のMAは反時計回り。内部Mは左部分の右切断面で定義するため、A直後では負になる。
Notes: 片持ちばりでは、固定端が移動だけでなく回転も止めます。そのため、鉛直反力に加えて、固定端の外部の反力モーメントを描きます。先端の百ニュートンに長さ〇・八メートルを掛けると、固定端に必要な反力モーメントの大きさは八十ニュートンメートルです。これと、切断した内部に生じる曲げモーメントは、作用する対象が異なります。二つを同じ矢印として扱わず、全体の図と切断図を分けて考えます。
固定端では、鉛直方向の反力だけでなく回転を止める反力モーメントも現れます。固定端が回転を止めるという仮定を描かなければ、荷重の回す作用とのつり合いを表せません。一方、断面内力としてのモーメントは切断面の約束で符号を付けるため、外力の値と符号を分けて書きます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 31
片持ちばりの SFD・BMD
第3回
31 / 49
100 N
A
自由端
L = 0.8 m
0
V / N
x / m
+100
+100
0
M / N·m
x / m
0.8
−80
② 100 − V = 0
③ 80 − 100x + M = 0
M = −80 + 100x
内部の M は −80 → 0 N·m。固定端の外力モーメントとは符号を区別
Notes: 固定端から位置エックスで切り、左部分のつり合いを考えます。せん断力は一定ですが、内部の曲げモーメントは固定端付近で負、自由端で零になります。外部の固定端モーメントが反時計回りだから、内部のモーメントもそのまま正になるとは限りません。符号は定義した切断面の矢印で決まります。最大の絶対値が固定端直近にあることを、式と線図から確かめます。
片持ちばりでは、自由端に近づくほど荷重の作用線までの距離が短くなり、曲げモーメントの絶対値が小さくなります。線図が負の側にあるからといって、作用が存在しないのではありません。大きさを比較する場合は絶対値、曲げる向きを説明する場合は符号というように、目的に応じて読み分けます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 32
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：演習4 片持ちばり〔自分で図を立てる〕
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第3回
32 / 49
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、演習4 片持ちばり〔自分で図を立てる〕へ進みます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 33
演習4 片持ちばり〔自分で図を立てる〕
第3回
33 / 49
120 N
A
自由端
0.5 m
a 外力図を描き、反力と反力モーメントを求める
b V と M の式・線図を求める
c |M| が最大になる位置と大きさを求める
Mの正方向は、左部分の右切断面で反時計回り
Notes: 先端荷重百二十ニュートン、長さ〇・五メートルの片持ちばりです。四分間、まず固定端の反力と反力モーメントを含む外力図を描いてください。次に、せん断力と内部のモーメントを求め、絶対値が最大になる位置を示します。計算式だけを先に書くと、固定端の回転を止める作用を忘れやすくなります。全体の図と切断した図を二つ描いて、どの量を求めているかを明確にします。
今度は自分で対象と座標を決めてから式を立てます。固定端からの位置か、自由端からの距離かを先に記録してください。どちらを選んでも一貫していれば同じ物理的な結果が得られます。別の解答の式の見た目が違う場合は、座標と符号の定義をそろえてから比較します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 34
演習4の解答：外力と内部 M を区別
第3回
34 / 49
120 N
A
自由端
L = 0.5 m
0
V / N
x / m
+120
+120
0
M / N·m
x / m
0.5
−60
② 120 − V = 0
③ 60 − 120x + M = 0
M = −60 + 120x
外力：MA = ＋60 N·m。内部：M(x) = −60 + 120x N·m
Notes: 固定端の鉛直反力は百二十ニュートン、外部の反力モーメントは反時計回り六十ニュートンメートルです。定義した符号で、内部のモーメントは固定端直近で負の六十、自由端で零になります。最大の絶対値は六十です。外部と内部のモーメントの符号が違っても、つり合いを満たすなら矛盾ではありません。図で作用する面と対象を確かめて説明してください。
外部の反力モーメントは反時計回り六十ニュートンメートル、固定端直近の内部の曲げモーメントは、本資料の定義で負の六十です。求める対象を外力から断面へ変えたことを図で示します。最後に自由端で内部モーメントがゼロとなることも確かめます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 35
等分布荷重：まず全体のつり合いから
第3回
35 / 49
全体に等しく分布する荷重
A
B
w = 400 N/m
L
全体のつり合いに使う合力
A
B
W = wL
L/2
RA + RB = wL
LRB − (wL)(L/2) = 0
w：1 mあたりの荷重
W：全体の荷重
この置換で求められるのは全体の反力。切断面の左右への荷重の分かれ方までは保たない。
Notes: 等分布荷重は、長さ当たりの力で表します。全体の反力を求めるときは、分布荷重の長方形の面積から合力を求め、その中央へ作用させます。ただし、この一つの集中荷重への置換を、内部のモーメントの計算へ無条件に使えるわけではありません。途中で切った場合は、そこまでの長さに載る荷重だけを取り出す必要があります。全体と部分で、考える分布の範囲が違うことを先に押さえます。
一メートル当たりの荷重と、全体の荷重は別の量です。荷重の強さを長さで掛けて初めて総荷重になります。全体の反力を求めるときの合力への置き換えは便利ですが、切断面の左右に分かれる荷重の分布まで同じになるわけではありません。何を保存した置き換えかが重要です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 36
等分布荷重の SFD は直線、BMD は放物線
第3回
36 / 49
左部分だけを取り出す
RA
V
M
合力wxで置換
x
x/2
RA − wx − V = 0
V = RA − wx
−RAx + (wx)(x/2) + M = 0
M = RAx − wx²/2
Chart: V / N
| 0 | 1
V(x) | 200 | -200
Chart: M / N·m
| 0 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 | 0.325 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.425 | 0.45 | 0.475 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1
M(x) | 0 | 4.875 | 9.5 | 13.875 | 18 | 21.875 | 25.5 | 28.875 | 32 | 34.875 | 37.5 | 39.875 | 42 | 43.875 | 45.5 | 46.875 | 48 | 48.875 | 49.5 | 49.875 | 50 | 49.875 | 49.5 | 48.875 | 48 | 46.875 | 45.5 | 43.875 | 42 | 39.875 | 37.5 | 34.875 | 32 | 28.875 | 25.5 | 21.875 | 18 | 13.875 | 9.5 | 4.875 | 0
上段は分布荷重と合力の対応図。計算には片方を使う。w = 400 N/m、L = 1.0 m、反力は各200 N。
Notes: 左側を長さエックスで切ると、その部分の合力は荷重密度掛けるエックスで、作用点はその部分の中央です。力のつり合いからせん断力は位置の一次式、モーメントは二次式になります。そのためせん断力図は直線、モーメント図は放物線です。微積分を使わなくても、長方形の面積と重心位置から式を立てられます。図で全長の半分と、切った部分の半分を取り違えないようにしてください。
途中までの部分を考えるときは、その長さに含まれる分布荷重だけを合力へ置き換えます。長さが位置とともに変わるので、合力の大きさも作用点も変わります。これをつり合いの式へ入れると、せん断力は位置の一次式、曲げモーメントは二次式になります。線図の形を、式が生じた理由から説明できます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 37
離散化：刻み幅と最大値の見落とし
工業材料概論 第3回
位置 x / m | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6
M / (N·m) | 0 | 32 | 48 | 48
さらに0.5 mを計算 | M=50 N·m |  |  | 
L=1 m、w=400 N/m。M=200x−200x²。表は位置の一部を抜粋。
37 / 49
Notes: 分布荷重のモデルをコンピュータで計算すると、連続した位置の値を、有限個の点で扱うことがあります。長さ一メートル、下向き等分布荷重四百ニュートン毎メートルの例で、位置を〇・二メートル刻みに選びます。中央の〇・五は、この刻みでは表に含まれません。〇・四と〇・六の曲げモーメントはどちらも四十八ですが、モデルの式を中央で計算すると五十ニュートンメートルです。表の最大値が四十八であることは正しくても、はり全体の最大値が四十八だとはいえません。何を対象とした最大値かを区別します。刻みを細かくする方法に加え、せん断力がゼロとなる位置を式から調べる方法も使えます。AIが表だけを読んで最大値を答えたときは、表に含まれる点の最大か、連続した対象全体の最大かを確認します。データを多く計算することと、対象の性質を理解することを一緒に進める必要があります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 38
演習5 等分布荷重〔比較して確かめる〕
第3回
38 / 49
等分布：w = 400 N/m
中央集中：400 N
A
B
A
B
1.0 m
1.0 m
a 合力の大きさと作用点から、反力を求める
b SFDを描き、V = 0の位置を求める
c SFDの三角形の面積から、最大Mを求める
d 同じ総荷重400 Nの中央集中荷重と比較する。全体と切り出した部分を区別して考える。
Notes: 長さ一メートル、荷重密度四百ニュートン毎メートルの例です。全荷重、反力、中央のモーメントを求め、同じ四百ニュートンを中央へ集中させた場合と比べます。四分間、全体の合力で同じになる量と、内部の計算で異なる量を分けて書きましょう。力のつり合いが同じだから、内部のモーメントも同じだと結論しないことが、この演習の中心です。
同じ総荷重でも、途中の断面を切り出したときに含まれる荷重が違えば、断面力の分布は変わります。全体のデータを一つの代表値へまとめる操作では、残る情報と失われる情報を確かめます。この例は、平均や合計だけから内部の分布を推定できないことを考える題材にもなります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 39
演習5の解答：同じ総荷重でも M は違う
第3回
39 / 49
共通：総荷重400 N、L = 1.0 m、反力は各200 N
Chart: M / N·m
| 0 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 | 0.325 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.425 | 0.45 | 0.475 | 0.5 | 0.525 | 0.55 | 0.575 | 0.6 | 0.625 | 0.65 | 0.675 | 0.7 | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1
等分布荷重 | 0 | 4.875 | 9.5 | 13.875 | 18 | 21.875 | 25.5 | 28.875 | 32 | 34.875 | 37.5 | 39.875 | 42 | 43.875 | 45.5 | 46.875 | 48 | 48.875 | 49.5 | 49.875 | 50 | 49.875 | 49.5 | 48.875 | 48 | 46.875 | 45.5 | 43.875 | 42 | 39.875 | 37.5 | 34.875 | 32 | 28.875 | 25.5 | 21.875 | 18 | 13.875 | 9.5 | 4.875 | 0
中央集中荷重 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
等分布荷重
V = 200 − 400x
x = 0.50 mでV = 0
M最大 = 200×0.50÷2
= 50 N·m
中央集中荷重
M最大 = 200×0.50
= 100 N·m
合力で置換しても、断面の左右にある荷重の分かれ方は異なる。内部の線図は別に求める。
Notes: 等分布の合力は四百ニュートン、反力は各二百ニュートンです。中央までのせん断力図の三角形の面積から、最大モーメントは五十ニュートンメートルになります。中央集中荷重では、同じ区間が長方形となり百ニュートンメートルです。反力は一致しても、切断した部分へ含まれる荷重の位置と量が異なります。合力へ置き換える操作が、どの対象のつり合いのためかを説明してください。
両方の反力が同じことは、最大の曲げモーメントが同じことを意味しません。分布荷重では、中央までのせん断力図は三角形となり、その面積は同じ高さと幅の長方形の半分です。この幾何学的な違いが、最大値の二倍の違いに対応しています。グラフの面積と式の両方で説明してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 40
教科の内容と、大学で深める理解
工業材料概論 第3回
場面 | 専門的な理解を使うこと
中学校 技術分野A | 支え方と荷重位置を変えた観察を説明
高校工業「機械設計」 | 力と回転のつり合い、断面の内力を計算
高校「情報Ⅰ」への題材提案 | モデル・位置データ・計算結果の検証
現行の教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別する。
40 / 49
Notes: 中学校や高校で扱う内容を、簡単な内容だから専門の理解は少なくてよいと捉えることはできません。支え方を変えると変形が変わるという観察の説明にも、どの運動を止め、どの力とモーメントが生じるかを理解する必要があります。大学では、学校で示す範囲の背後まで学び、つり合いから線図の関係を導き、モデルを変えた場合にも考えられるようにします。高校工業の機械設計では、これらは力と材料の強さを扱う学習に直接つながります。情報Ⅰへの題材提案では、実物を目的に応じたモデルへ置き換え、位置ごとの値をデータ化し、計算の結果を検証する活動に使えます。情報科でこのはりの公式を一律に学ぶという意味ではなく、モデルが何を残し、何を省いたかを考える教材例です。教員採用試験の準備でも、数値を求める技能と、誤った図や説明を診断する理解を結び付けます。AIの図や式に対しても、境界条件、つり合い、単位といった専門的な根拠で点検できることを目指します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 41
接続・想定問題1 力のつり合いだけでは足りない
工業材料概論 第3回
L=1.20 m、Aから0.40 mに300 N。AIの答えはR_A=120 N、R_B=180 Nだった。力の合計とAまわりのモーメントを検算し、訂正する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
41 / 49
Notes: 自己確認の問題です。L=1.20 m、Aから0.40 mに300 N。AIの答えはR_A=120 N、R_B=180 Nだった。力の合計とAまわりのモーメントを検算し、訂正する。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 42
接続・想定問題1 解説：力のつり合いだけでは足りない
工業材料概論 第3回
力：120+180−300=0
Aまわり：180×1.20−300×0.40=96 N·m
回転のつり合いを満たしていない
正しくは R_A=200 N、R_B=100 N
本編の参照スライド：9・11・14
42 / 49
Notes: 二つの反力を足すと三百ニュートンなので、鉛直力のつり合いだけは満たしています。しかし、左支点まわりで、右反力のモーメントは二百十六、荷重のモーメントは逆向きの百二十ニュートンメートルです。差の九十六が残るので、回転のつり合いを満たしていません。正しくは、右反力に一・二を掛けた値が三百に〇・四を掛けた値に等しくなるので、右が百、左が二百ニュートンです。AIの回答を評価するとき、もっともらしい合計になっていることだけで終えないようにします。別の点まわりのモーメントでも確認すれば、基準点や距離の取り違えを見つけられます。単位の合う答えであっても、複数の条件を全て満たすかを点検する必要があります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 43
接続・想定問題2 荷重点を動かした比較
工業材料概論 第3回
単純支持、L=1.20 m、P=400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。自重を省く。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
43 / 49
Notes: 自己確認の問題です。単純支持、L=1.20 m、P=400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。自重を省く。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 44
接続・想定問題2 解説：荷重点を動かした比較
工業材料概論 第3回
a=0.30 m：R_A=300 N、R_B=100 N
最大M=300×0.30=90 N·m
a=0.60 m：反力は各200 N、最大M=120 N·m
荷重位置を含む条件で比較する
本編の参照スライド：14・28・29
44 / 49
Notes: 位置が〇・三メートルの場合、右反力は四百に〇・三を掛け、一・二で割って百ニュートンです。左は三百となり、最大の曲げモーメントは荷重点で九十ニュートンメートルになります。中央の〇・六なら反力は二百ずつで、最大は百二十です。全荷重が同じでも、位置を変えれば最大値は変わります。一般式で書けば、荷重と、位置エーと、長さからエーを引いた値を掛け、支点間距離で割ったものが荷重点のモーメントです。位置についての二次式として見ると、中央で最大となることも確認できます。この結果は支点間に一つの集中荷重があるモデルでの比較です。別の荷重分布や支持にも、そのまま中央が最大という結論を広げないでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 45
接続・想定問題3 同じ総荷重と、異なる分布
工業材料概論 第3回
L=1.60 m、総荷重320 Nを、①全長への等分布、②中央集中で載せる。反力と最大Mを比較し、合力が同じでも結果が違う理由を説明する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
45 / 49
Notes: 自己確認の問題です。L=1.60 m、総荷重320 Nを、①全長への等分布、②中央集中で載せる。反力と最大Mを比較し、合力が同じでも結果が違う理由を説明する。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 46
接続・想定問題3 解説：同じ総荷重と、異なる分布
工業材料概論 第3回
どちらも反力は各160 N
等分布：w=200 N/m、最大M=64 N·m
中央集中：最大M=128 N·m
切断面の左右に含まれる荷重が異なる
本編の参照スライド：35・36・38・39
46 / 49
Notes: 総荷重とその中心位置が共通なので、全体の反力はどちらも百六十ニュートンずつです。等分布では、一メートル当たり二百ニュートンになります。最大モーメントは、荷重強さと長さの二乗を掛けて八で割り、六十四ニュートンメートルです。中央集中なら総荷重と長さを掛けて四で割り、百二十八です。全体の反力を求めるための合力置換と、内部の断面力を求めるための荷重分布の扱いを区別します。途中の断面から左側だけを取り出したとき、等分布ではその区間に一部の荷重が含まれますが、中央集中では中央より左に荷重がありません。この違いが、せん断力図の傾きとモーメント図の形へ現れます。合計や平均が一致しても、対象の内部の分布までは決まらないことを具体的に説明してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 47
接続・想定問題4 表の最大値と、連続モデルの最大値
工業材料概論 第3回
L=1 m、w=400 N/mの単純支持。x=0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 mでM=0,32,48,48,32,0 N·m。AIが「最大M=48」とした。表の最大とモデル全体の最大を区別する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
47 / 49
Notes: 自己確認の問題です。L=1 m、w=400 N/mの単純支持。x=0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 mでM=0,32,48,48,32,0 N·m。AIが「最大M=48」とした。表の最大とモデル全体の最大を区別する。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 48
接続・想定問題4 解説：表の最大値と、連続モデルの最大値
工業材料概論 第3回
表に含まれる最大値は48 N·m
連続モデルでは V=200−400x
V=0のx=0.50 mでM=50 N·m
点の間隔と、求める量の範囲を確認する
本編の参照スライド：26・35・36・39
48 / 49
Notes: 与えられた六点の表の中では、最大は四十八ニュートンメートルです。一方、連続したはり全体については、せん断力がゼロになる位置を確認します。二百から四百に位置を掛けた値を引いたものがゼロになるので、位置は〇・五メートルです。この位置をモーメントの式へ入れると五十になります。AIの回答が表の最大値の説明なら正しいですが、はり全体の最大値だと断定したなら範囲が足りません。計算点の間を調べる方法や、最大となる条件を原理から求める方法を追加します。小さな刻みを選んでも、必ず正確な最大位置を含むとは限らないことにも注意します。データから答える問いでは、何の範囲の最大を求めているかを明確にしてください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 49
出口確認：対象と条件を説明する
反力と内力を区別する
荷重点の左右で式が変わる理由
分布荷重の全体と部分を区別する
目安 120秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第3回
49 / 49
Notes: まとめです。全体を取り出して反力を求め、切断した部分からせん断力と曲げモーメントを求めました。集中荷重点では含まれる外力が変わります。分布荷重では、全体の合力と、切断部分の合力を分けました。二分間、この三点のうち一つを図と言葉で説明してください。次回は求めたモーメントと断面の形から、応力とたわみを比較します。
モデルの選択、対象の切り出し、つり合い、線図の読み方が一続きの操作になったかを確認します。式を一つ覚えたことより、条件が変わったときにどこから立て直すかを説明できることが重要です。学校で示す説明の背後を理解するためにも、反力と内力、合力と分布を区別して記録します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。