## Slide 1
工業材料概論 第4回
断面の形と応力・たわみ
図・式・単位をつないで説明する
米延 仁志
工業材料概論 第4回
1 / 52
Notes: 材料の係数と断面の形を分け、曲げ応力とたわみを比較します。幅を一定にする変更と、同じ断面積を保つ変更を区別し、与えられた強度・変形の両条件を満たす荷重を考えます。
第2回で材料の性質と部材の寸法を分け、第3回で荷重と支持から曲げモーメントを求めました。この回では、断面のどこに材料を配置するかが、応力と変形へどう関係するかを学びます。学校でよく扱う板の向きを変える活動にも、ここで学ぶ幾何学と力学の原理が働いています。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 2
今回の到達点
I・Zを面積と区別する
同じ面積と幅一定で倍率を説明する
応力とたわみを別々に求める
物性値・使用条件・計算モデルを区別する
工業材料概論 第4回
2 / 52
Notes: 今回の到達点を確認します。材料の係数と断面の形を分け、曲げ応力とたわみを比較します。幅を一定にする変更と、同じ断面積を保つ変更を区別し、与えられた強度・変形の両条件を満たす荷重を考えます。
途中の演習は自己確認用です。図と途中式をノートに残し、解説を聞く前に考える時間を取ります。正式な提出課題の締切や配点は別の指示に従ってください。
断面二次モーメントという名前を覚えるだけでなく、なぜ距離の二乗が入るか、どの軸まわりの量かを理解します。大学では、観察の結果を説明する背後の関係まで扱います。式を使う前に、断面の図と曲げる向きを示し、式がどのモデルに適用できるかを確認してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 3
前回のモーメントを使う
工業材料概論 第4回
3 / 52
荷重・支持・長さから、Mを求める
A
B
F
L
中央断面
M最大 = FL/4
b
h
断面のI・Zから応力・たわみへ
単純支持・中央集中荷重のモデル。第3回で求めたMと、断面の計算を結び付ける。
Notes: 前回の中央荷重の例を、断面の計算へつなぎます。まず外力と支持から最大曲げモーメントを求めます。この段階では、断面の形と材料のヤング率を使っていません。その後、断面の形を表す量で応力とたわみを計算します。外力から求まる量、形から求まる量、材料から与えられる量を色分けして整理しましょう。
この式は、中央に一つの荷重を載せた単純支持ばりでの最大の曲げモーメントです。荷重位置や支持を変えれば、前回のつり合いと切断面の式へ戻って求め直します。断面の形が同じでも、内部に生じるモーメントが変われば、応力や変形の結果も変わります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 4
M から、断面の応力へ
第4回
4 / 52
＋Mの曲げでは、断面内の応力が位置で変わる
圧縮
引張り
中立軸
σ = 0
c
上側：圧縮
中立軸から離れるほど
|σ| が大きくなる
表面で最大
均質な断面の線形弾性・平面保持を仮定。上図は応力の模式表示で、たわみの形ではない。
Notes: ここから、はり内部のモーメントを断面の応力へつなぎます。正の曲げを受ける断面では、図の上側が圧縮、下側が引張りになります。中立軸からの距離で応力が変わり、表面で大きくなります。全体の外力からモーメントを求める段階と、断面の形から応力分布を読む段階を分けます。前回求めたモーメントを、次の計算への入力として使います。
上が圧縮され、下が引っ張られる図では、同じ断面の位置によって応力が異なります。軸方向に一様に引っ張る場合の平均応力とは、扱う分布が違います。中央付近の応力がゼロでも、その部分の材料が全く役に立たないという意味にはできません。せん断力を伝えることや、断面形状を保つことなども別に考える必要があります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 5
曲げ応力の式の背後：変形とつり合い
工業材料概論 第4回
関係 | 考え方
平面保持 | 曲げた後も断面は平面を保つと仮定
ひずみ | 中立軸からの距離yに比例
線形弾性 | 応力もyに比例：σ=Eε
モーメント | 断面の応力が作る回す作用を足す
均質な線形弾性・平面保持などを仮定した曲げの基礎。
5 / 52
Notes: 曲げ応力の公式がなぜ使えるのか、その背後を見ます。細長いはりの曲げで、変形前に平面だった断面が、変形後も平面を保つと仮定します。曲がった部分の外側は長くなり、内側は短くなります。伸び縮みしない中立軸から離れるほど、元の長さに対する伸び縮みの割合は大きくなります。このひずみは、中立軸からの距離に比例します。さらに、断面内で同じヤング率を使える線形弾性を仮定すると、応力も距離に比例します。ここまでが変形と材料の性質による関係です。次に、この応力が各小面積に及ぼす力を考え、その力が中立軸まわりへ作るモーメントを足し合わせます。応力に距離が一回、モーメントの腕としてさらに距離が一回現れるので、距離の二乗と小面積を掛けた和が生まれます。これが断面二次モーメントです。最終的に最大応力は、曲げモーメントと最外縁までの距離を掛けて、断面二次モーメントで割った値になります。公式は、幾何学、材料の応力とひずみの関係、断面全体のつり合いを組み合わせた結果です。原理まで学ぶと、異なる材料を接合した断面や塑性域へ、同じ式をそのまま使えない理由も見えてきます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 6
断面二次モーメント I の意味
第4回
6 / 52
I ≈（距離² × 小さな面積）の合計
中立軸
同じΔA
r
2r
同じΔAの寄与を比較
r²ΔA
(2r)²ΔA = 4r²ΔA
Iの単位はmm⁴。面積A（mm²）と区別し、どの軸まわりの値かを指定する。
Notes: 断面二次モーメントは、面積が中立軸からどれだけ離れて分布するかを表します。小さい面積へ距離の二乗を掛けて足す、という見方を使います。面積そのものと同じ量ではありません。同じ面積でも、軸から離れた位置へ多く分布させると値が変わります。単位は長さの四乗です。図の面積片と距離を対応させ、材料のヤング率とは別に、断面の形と軸から決まる量だと理解してください。
断面二次モーメントの距離は、中立軸から小さな面積までの垂直距離です。同じ小面積でも、軸から遠い所へ配置すれば寄与は大きくなります。量としては断面の幾何学的な性質なので、材料を鋼から木材へ変えただけでは、同じ形の断面二次モーメントそのものは変わりません。材料の性質は別の量として式に入ります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 7
長方形断面：高さ h が3乗で効く
第4回
7 / 52
図心を通る水平な軸まわり
b
h
図心
I = bh³/12
b：軸と平行な幅
h：軸に垂直な高さ
まず軸と向きを図で決める
同じ長方形でも、水平に置く向きと縦に置く向きではIが変わる。
Notes: 長方形では、幅と高さを使って断面二次モーメントを表せます。高さは三乗に入りますが、どの寸法を高さとするかは中立軸と荷重方向を見て決めます。幅を固定して高さを二倍にする場合と、同じ断面積で幅を半分にし高さを二倍にする場合では、倍率が異なります。三乗という言葉だけで常に八倍と答えないようにします。まず何を一定にした比較かを図へ書いてください。
高さと幅は、製品を見たときの呼び方だけで決まるのではなく、選んだ軸との関係で決まります。水平な図心軸まわりを考えるときは、軸と平行な幅がビー、垂直な高さがエイチです。部材を九十度回せば、同じ二辺でも式へ入る役割が入れ替わります。図へ軸を描いてから数字を代入してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 8
長方形のIを、積分の意味から理解する
工業材料概論 第4回
手順 | 図心を通る水平軸まわり
薄い帯の面積 | dA = b dy
帯の寄与 | y² dA = y² b dy
断面全体を足す | I = ∫ y² b dy（−h/2 ≦ y ≦ h/2）
積分した結果 | I = b{(h/2)³ − (−h/2)³}/3 = bh³/12
yの単位がmm、dAがmm²なら、Iはmm⁴。図心軸を指定する。
8 / 52
Notes: 長方形の公式を、断面を薄い帯へ分けて確かめます。横方向に幅ビー、縦方向に高さエイチの長方形で、真ん中を通る水平な軸を選びます。軸から縦にワイだけ離れた、薄い水平の帯を考えます。帯の小面積は、幅とごく小さな高さを掛けたものです。この帯から断面二次モーメントへの寄与は、距離ワイの二乗と小面積の積になります。帯を下端から上端まで足し合わせる操作を、積分で表します。下端は負の高さの半分、上端は正の高さの半分です。ワイの二乗を積分するとワイの三乗を三で割る形になり、上下の端を代入して引き算すると、幅と高さの三乗を掛けて十二で割った式が得られます。上下どちらの帯も距離の二乗で寄与するので、軸の上と下が打ち消し合うことはありません。一方、距離そのものを掛ける面積一次モーメントなら、図心を通る軸の上下で相殺します。何を何乗して足しているかによって意味が変わります。微積分をまだ十分使えない場合は、小さな帯の寄与を表計算で足すことから始めてもよいですが、分割の細かさによる近似であることを確認します。学校で示す高さの効果を、その背後の足し合わせまで理解するための大学での学修です。
積分の結果を数字でも確かめます。幅二十、高さ四十ミリメートルでは、高さの半分は二十です。上半分の積分は、幅二十に、二十の三乗を三で割った値を掛けます。下半分も距離の二乗による寄与は同じなので、二倍すると、およそ十万六千六百六十七ミリメートルの四乗になります。この足し合わせを表計算で近似するなら、幅と小さい高さを掛けた各帯の面積へ、帯の中央の距離の二乗を掛けます。分割を細かくしたときに値がどう変わるかを、積分で求めた値と比較できます。この活動では、グラフや表を作る操作に加え、近似している対象と誤差を考えることが重要です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 9
断面を分けて足す：平行軸の定理
工業材料概論 第4回
軸をそろえる手順 | 式と例
各部分の図心軸 | I_G
全体で使う平行な軸へ移す | I = I_G + Ad²
例：b10,h20 mm、d=30 mm | I_G≈6,667 mm⁴、A=200 mm²
同じ軸への寄与 | 6,667+200×30²≈186,667 mm⁴
dは平行な2軸間の垂直距離。部材同士が一体として働く条件は別に確認する。
9 / 52
Notes: 複雑な断面は、長方形などへ分けて考えられます。ただし、それぞれの長方形の図心軸まわりの断面二次モーメントを、そのまま足すことはできません。全体で使う同じ軸へそろえる必要があります。部分の図心を通る軸と、それに平行な全体の軸の距離をディーとすると、部分の図心軸まわりの値へ、部分の面積と距離の二乗の積を加えます。これを平行軸の定理といいます。幅十、高さ二十ミリメートルの小さい長方形なら、図心軸まわりの値はおよそ六千六百六十七ミリメートルの四乗です。この図心が全体の軸から三十ミリメートル離れていれば、面積二百に三十の二乗を掛けた十八万を加え、およそ十八万六千六百六十七になります。同じ面積が軸から離れることで、寄与が大きくなることを数字で確認できます。なぜこの形になるかを、積分で考えることもできます。全体の軸からの距離を、部分の図心からの距離とディーの和で表して二乗します。二乗を展開すると、図心まわりの二乗の積分、距離とディーの積の項、面積とディーの二乗の項が現れます。このうち図心からの距離を一次で足した項は、図心の上下で相殺するのでゼロです。そのため、残る二つが平行軸の定理になります。巻末の任意参考資料のH形などを詳しく調べるときも、部分ごとの軸をそろえるという原理で理解できます。なお、断面の図形として値を足せることと、複数の部材が実物で一体として曲げを受けられることは、別の確認です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 10
演習1 棚板を立てると、何倍変わるか
第4回
10 / 52
同じ材料・長さ。断面を90°回転する
20 mm
40 mm
40 mm
20 mm
A：立てる
B：寝かせる
a 断面積Aは同じか。b 水平な図心軸まわりのIと、その比を求める。I = bh³/12。
Notes: 同じ長方形断面を九十度回転した二つを比べます。二十掛ける四十と、四十掛ける二十ミリメートルです。面積は両方八百平方ミリメートルですが、高さと幅が入れ替わります。三分間、二つの断面二次モーメントを式から求め、その比を書いてください。高さだけが二倍になったと考えず、幅も半分になっていることを計算へ含めます。
この比較では同じ部材を回しているため、断面積と材料の量は変わりません。長方形の高さだけを二倍にして幅を同じにする比較とは異なります。どの条件を一定にしたかを書いてから倍率を考えることが、実験の比較と数式の比較の共通の基本です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 11
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：演習1の解答：面積は同じ、I は4倍
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第4回
11 / 52
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、演習6の解答：面積は同じ、I は4倍へ進みます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 12
演習1の解答：面積は同じ、I は4倍
第4回
12 / 52
20
40
40
20
寸法はmm
同じ断面積800 mm²
断面 | 面積A / mm² | I / mm⁴
A：20 × 40 | 800 | 約106,667
B：40 × 20 | 800 | 約26,667
I_A/I_B = (1/2) × 2³ = 4。Iの比から最大応力の比を求めるには、cまたはZも必要。
Notes: 高さ四十の断面の断面二次モーメントは、約十万六千六百六十七立方ではなく、ミリメートルの四乗です。高さ二十では約二万六千六百六十七で、比は四です。面積は同じでも断面の向きで値が変わります。ただし、この四倍をそのまま材料の強度四倍や、最大応力四分の一と読み替えることはできません。次に、表面までの距離も使って、最大曲げ応力を求めます。
面積が等しくても、材料が軸からどの距離へ分布しているかは異なります。立てた断面は図心軸から遠い所にも材料が分布するため、断面二次モーメントが大きくなります。ただし、最大応力を比較するときは最も外側の位置までの距離も変わるので、断面二次モーメントの倍率だけから答えないようにします。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 13
曲げ応力：I と、表面までの距離 c を使う
第4回
13 / 52
|σ|最大 = |M|c/I = |M|/Z
c = 20 mm
c = 10 mm
A
B
Z = I/c（mm³）
M = 60,000 N·mm
断面 | Z / mm³ | 最大応力 / MPa
A（立てる） | 約5,333 | 11.25 ≈ 11.3
B（寝かせる） | 約2,667 | 22.5
この比較ではIは4倍、cは2倍、Zは2倍になる。同じMによる最大応力は1/2。
Notes: 最大曲げ応力の大きさは、曲げモーメントに表面までの距離を掛け、断面二次モーメントで割ります。断面係数を使えばモーメント割る断面係数です。回転した断面では、断面二次モーメントだけでなく、表面までの距離も変わります。同じモーメントなら、画面の二つの断面の最大応力の比は二です。モーメントをニュートンメートルからニュートンミリメートルへ換算し、応力の単位を確かめます。
断面係数は、断面二次モーメントを最外縁までの距離で割った量です。二つの断面で曲げモーメントが同じなら、最大応力は断面係数に反比例します。断面二次モーメントが四倍でも、最外縁までの距離が二倍なら、断面係数は二倍です。最大応力は四分の一ではなく二分の一になります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 14
直径を2倍：軸方向と曲げの違い
工業材料概論 第4回
同じ材料・長さ・荷重 | 円形断面の直径を2倍
断面の量 | A：4倍 I：16倍 Z：8倍
軸方向の引張り | 平均応力：1/4 伸び：1/4
単純支持・中央荷重の曲げ | 最大応力：1/8 最大たわみ：1/16
曲げは同じ単純支持・中央荷重の条件。円のIは任意参考資料にも収録。
14 / 52
Notes: 太い部材は変形しにくいという説明にも、荷重のかかり方による違いがあります。円形の棒の直径を二倍にし、材料と長さ、加える荷重をそろえて比べます。断面積は直径の二乗に比例するので四倍です。軸方向の引張りなら、平均応力は荷重を面積で割るため四分の一になります。伸びも面積に反比例し、四分の一です。一方、曲げでは断面二次モーメントが直径の四乗に比例し、十六倍になります。最外縁までの距離は二倍なので、断面係数は八倍です。したがって、同じ曲げモーメントでの最大応力は八分の一、同じ中央荷重による最大たわみは十六分の一になります。同じ太さの変更でも、四分の一、八分の一、十六分の一という異なる結果が現れます。中学校で部材を比較する観察でも、何を測り、どの向きへ力を加えたかを明確にする必要があります。大学では軸方向と曲げのモデルを区別し、それぞれの式から寸法の効果を説明できる理解を目指します。なお、直径を二倍にすると材料の量も四倍になるため、同じ質量での性能比較ではありません。
この違いは、二つの部材の剛性の定義からも整理できます。軸方向の荷重と伸びの比は、ヤング率と面積の積を長さで割ったものです。中央荷重とたわみの比は、四十八とヤング率と断面二次モーメントの積を、長さの三乗で割ったものです。どちらも荷重を変位で割ったニュートン毎ミリメートルの量ですが、形と長さの効き方は異なります。同じ単位の剛性という言葉でも、どの荷重とどの変位の比かを指定する必要があります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 15
材料の性質と、断面の形を分けて比較する
第4回
15 / 52
材料だけを変える
形・向きだけを変える
同じ断面と向き
Eを比較する
同じ材料のE
I・Zを比較する
曲げの変形にはEI、最大応力にはM/Zが関わる。強さを判断するには材料の許容値・方向・条件も必要。
Notes: 材料のヤング率と、断面の形で決まる断面二次モーメントや断面係数を分けます。今回の静定ばりでは、同じ外力と支持なら反力やモーメントはこれらによらず求まります。たわみにはヤング率と断面二次モーメントの積、応力にはモーメントと断面係数が関わります。破壊や使用の判断では、さらに材料の強度や許容値、方向、状態が必要です。何を一定にして何を比べるかを、式へ戻って説明しましょう。
ヤング率は弾性域で応力とひずみを結ぶ材料の量です。断面二次モーメントと断面係数は形と軸から決まります。異なる材料で同じ形を比べる場合と、同じ材料で形を変える場合を分けると、どの要因が結果を変えたかを説明できます。ヤング率が大きいことから、破壊の強度も必ず大きいとは結論できません。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 16
たわみの公式と断面の比較
第4回
16 / 52
中央荷重：δ最大 = PL³/(48EI)
P = 200 N、L = 1,200 mm、E = 10,000 MPa（仮定）
A：立てる
δ
B：寝かせる
δ
演習1の断面 | I / mm⁴ | 中央たわみ / mm
A（立てる） | 約106,667 | 6.75
B（寝かせる） | 約26,667 | 27.0
破線は変形前。たわみは共通の倍率で誇張。E・荷重・支持・長さが同じなら、Iが4倍でδは1/4。
Notes: 単純支持・中央集中荷重の最大たわみの公式を、使える条件とともに示します。荷重と長さの三乗に比例し、ヤング率と断面二次モーメントに反比例します。今回は公式を与えて使い、微積分による導出は行いません。自重を省いた、小変形・線形弾性の細長いはりを考えます。画面のヤング率は説明用の仮定値で、特定樹種の実測値ではありません。条件が同じなら、式の比から変化の方向と倍率を予想できます。
たわみの公式には荷重と長さだけでなく、支持と荷重位置が含まれています。中央集中荷重の単純支持で四十八という係数が現れるのは、曲率とモーメントの関係を、両端の変位の条件と結び付けた結果です。別の支持へ同じ係数を使えば、単位が正しくても結果を誤ります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 17
同じF・L・E・Iでも、支持で変わる
工業材料概論 第4回
モデルと荷重位置 | 最大たわみ
単純支持・中央集中 | δ = FL³/(48EI)
片持ち・自由端集中 | δ = FL³/(3EI)
今回の2モデルの比較 | 片持ちの値は16倍
一様断面・線形弾性・小変形の細長いはり。せん断変形等を省略。
17 / 52
Notes: たわみの公式には、支持条件が深く関係しています。同じ荷重、同じ長さ、同じヤング率と断面二次モーメントでも、両端で支えたはりの中央へ載せる場合と、片持ちばりの自由端へ載せる場合では、同じたわみになりません。前者の分母の係数は四十八、後者は三なので、この二つの理想モデルでは片持ちの最大たわみが十六倍です。この比較では支持と荷重位置を組として変えています。支持だけの効果として一般化せず、モデル全体の違いとして読んでください。式の背景では、曲げモーメントをヤング率と断面二次モーメントの積で割ると、曲率へ対応します。小さい傾きの近似では、曲率はたわみの二階の変化率と結び付きます。これを位置について二度積分して、支持点の変位がゼロであることや、固定端の回転がゼロであることを使うと、たわみの式が決まります。積分定数を決める条件が違えば、係数も変わるのです。AIが正しそうな長さの三乗の式を示しても、係数だけで確認を終えず、どの支持と荷重位置の式かを確かめます。実際の接合が十分に固定されているかも、理想モデルとは別に判断する必要があります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 18
たわみの係数48は、どこから来るか
工業材料概論 第4回
左半分：0≤x≤L/2 | 下向きのたわみvを正とする
つり合いで得たモーメント | M=Fx/2
曲率の小さい傾きの近似 | v″=−M/(EI)=−Fx/(2EI)
条件 | v(0)=0、対称性からv′(L/2)=0
積分して中央で評価 | v(L/2)=FL³/(48EI)
本ページでは下向きvを正としたためv″=−M/(EI)。符号の定義を明示する。
18 / 52
Notes: 前回のつり合いと、今回のたわみの公式をつなげてみます。単純支持ばりの中央に荷重がある場合、反力は荷重の半分です。左半分で、左支点から位置エックスまでのモーメントは、荷重と位置の積の半分になります。断面と材料が一様で、小さい変形を仮定します。下向きのたわみを正と定義すると、たわみの二階の変化率は、曲げモーメントをヤング率と断面二次モーメントの積で割った値に負の符号を付けたものです。これを位置について積分すると、たわみの傾きは、負の荷重と位置の二乗の積を四イーアイで割った項と、積分定数になります。中央では左右対称なので傾きがゼロです。この条件を入れると、積分定数は荷重と長さの二乗の積を十六イーアイで割った値になります。さらに一度積分し、左支点でたわみがゼロという条件を入れると、たわみの式が得られます。中央の位置として長さの半分を代入すると、負の九十六分の一と、正の三十二分の一に相当する二つの項が残り、合わせて四十八分の一になります。これが中央たわみの係数です。微積分の計算に慣れていない場合も、つり合いでモーメントを求め、材料と断面の関係で曲率へ結び付け、変位と回転の条件を入れるという道筋を確認してください。高校までに学んだ関数と微積分が、材料や構造の理解にどう使われるかを知る具体例にもなります。係数は形だけの暗記対象ではなく、仮定と境界条件から導かれた値です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 19
計算例の条件
工業材料概論 第4回
19 / 52
240 N
A
B
L = 1,200 mm
30 mm
60 mm
E = 12,000 MPa（仮定値）
b=30 mm、h=60 mm
単純支持・中央集中荷重・自重を省略。一様断面・線形弾性・小変形のモデルで計算する。
Notes: ここからは授業用の仮想値です。幅三十、高さ六十、長さ千二百ミリメートルの板に、中央で二百四十ニュートンを加えます。ヤング率は一万二千メガパスカルと仮定します。特定の木材の実測値や製作の許容値ではありません。荷重と寸法の単位をそろえ、最初にモーメント、次に断面の量、最後に応力とたわみの順に求めます。
仮定のヤング率を使っているので、これは特定の樹種や製品の保証値ではありません。木材の繊維方向や含水率、金属の材種と状態、樹脂の温度と時間による違いは、実データを用いる段階で確認します。まず、同じ計算モデルの中で、各量がどうつながるかを学ぶための例題として扱います。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 20
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：例題：モーメントと断面の量
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第4回
20 / 52
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、例題：モーメントと断面の量へ進みます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 21
例題：モーメントと断面の量
工業材料概論 第4回
21 / 52
30 mm
60 mm
c = 30
M最大 = 240 × 1,200 / 4
= 72,000 N·mm
A = 30 × 60 = 1,800 mm²
I = 30 × 60³/12
= 540,000 mm⁴
Z = 540,000/30 = 18,000 mm³
Iは図の水平な中立軸まわりの値。寸法をmm、MをN·mmにそろえて計算する。
Notes: 中央荷重のモーメントは荷重掛ける長さ割る四です。七万二千ニュートンミリメートル、つまり七十二ニュートンメートルになります。断面二次モーメントは幅掛ける高さの三乗割る十二で、五十四万ミリメートルの四乗です。表面までの距離は三十ミリメートルなので、断面係数は一万八千ミリメートルの三乗です。三つの断面の量は単位が異なるので、面積と混同しないようにします。
モーメントのニュートンメートルとニュートンミリメートルを混ぜないようにします。長さを全てミリメートルにそろえれば、モーメントはニュートンミリメートルになります。面積、断面二次モーメント、断面係数では長さのべきが違います。数値の桁を確認するときも、それぞれの単位から区別してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 22
例題：応力とたわみ
工業材料概論 第4回
22 / 52
断面の表面に生じる応力
はり全体の変形
圧縮
引張り
|σ|最大 = 72,000/18,000
= 4.00 MPa
δ
δ最大 = FL³/(48EI)
= 1.33 mm
変形・応力は模式表示。値は計算モデルの結果であり、破壊や使用の可否には別の条件が必要。
Notes: 曲げ応力はモーメントを断面係数で割り、四メガパスカルです。たわみの公式へ同じ条件を代入すると、約一・三三ミリメートルです。ここから、どの材料でも安全に使えると結論することはできません。応力を比較する許容値、使用可能なたわみ、接合、材料の方向や状態がまだ必要です。求めた量が何かと、その値だけでは何が分からないかを分けて説明してください。
応力が四メガパスカル、たわみがおよそ一・三三ミリメートルと求まりました。しかし、この二つの数値だけでは使用してよいかを判断できません。応力の許容値と、目的に応じて許すたわみの大きさを別に決めて比較します。破壊しないことと、使用中に十分な形を保つことを分けて考えます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 23
計算を、単位と適用条件の両面から確認
工業材料概論 第4回
確認する量 | 確認の観点
σ = M/Z | (N·mm)/mm³ = N/mm² = MPa
δ = FL³/(48EI) | (N·mm³)/[(N/mm²)·mm⁴] = mm
適用するモデル | 支持・荷重位置・均質性・小変形
扱っていない現象 | 接合、局所破壊、時間や繰返し等
単位の整合は必要だが、それだけでモデルや物性値の選択を保証しない。
23 / 52
Notes: 公式を表計算へ入れる前後で、二種類の確認を行います。一つは単位です。モーメントをニュートンミリメートル、断面係数を立方ミリメートルにそろえると、割り算の結果はニュートン毎平方ミリメートル、つまりメガパスカルです。たわみの分子は荷重に長さの三乗を掛けます。分母では、ヤング率のニュートン毎平方ミリメートルと、断面二次モーメントのミリメートルの四乗を掛けるため、最終的に長さのミリメートルが残ります。もし表計算でたわみの単位が応力になるなら、式や列の参照を取り違えています。もう一つはモデルの条件です。単位が合っていても、支持が違う公式を使ったり、ヤング率へ引張強さを入れたりすれば正しい計算にはなりません。この例は一様断面の小さい変形を扱い、接合の緩みや荷重点付近の局所的な破壊、長時間の変形を含めていません。計算した量の意味、式の適用範囲、入力値が測定された条件を一緒に記録します。正しい単位と、適切なモデルは両方必要です。
無次元の比で点検する方法もあります。荷重を二倍にしたとき、線形モデルなら応力とたわみはどちらも二倍です。ヤング率だけを二倍にしたとき、今回の静定ばりでは反力とモーメントは変わらず、たわみが半分になります。もし自動計算が反対の変化を示したなら、どの値をどの式へ入れたかを確認します。ただし、複数の材料や複雑な支持で力の配分が剛性にも依存する場合へ、そのまま広げることはできません。今回の計算の成立範囲を意識して検算します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 24
幅一定で高さを2倍にする
工業材料概論 第4回
24 / 52
b一定、hを2hへ
b
h
b
2h
基準
面積も2倍
A：2倍 I：8倍 Z：4倍
同じMなら最大応力は1/4。同じF・L・Eならたわみは1/8。軸と断面の向きをそろえて比較する。
Notes: 幅を固定したまま高さだけ二倍にします。材料の量も増える比較です。面積は二倍、断面二次モーメントは高さの三乗で八倍、断面係数は高さの二乗で四倍です。同じ外力と支持ならモーメントは同じなので、応力は四分の一です。たわみは断面二次モーメントに反比例するため八分の一です。応力とたわみが同じ倍率にならないことを式から確かめます。
幅を一定にして高さを二倍にした場合、断面積も二倍となるので、同じ材料と長さなら質量も二倍になります。改善した変形だけを見て、材料を増やさず性能が上がったと説明してはいけません。比較の目的に応じて、質量一定、寸法一定、費用一定などの条件を明示します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 25
同じ面積で高さを2倍にする
工業材料概論 第4回
25 / 52
A一定、hを2h、bをb/2へ
b
h
b/2
2h
基準
同じ面積
I：4倍 Z：2倍
同じMなら最大応力は1/2。同じF・L・Eならたわみは1/4。同じ材料・長さなら質量も同じ。
Notes: 同じ断面積を保ちます。高さを二倍にしたら、幅を半分にする必要があります。断面二次モーメントは幅の半分と高さの八倍を合わせて四倍、断面係数は二倍です。同じモーメントなら応力は半分、たわみは四分の一になります。先ほどの幅一定の比較と違う理由は、幅も変えているからです。材料や長さが同じなら質量は同じと仮定できますが、製品としての安定や接合は別に確かめます。
断面積を一定にした比較では、同じ材料で長さも同じなら、理想的には質量も同じになります。その条件で高さを二倍、幅を半分にすると、断面二次モーメントは四倍です。幅一定の場合の八倍と区別してください。ただし、細く高くした部材が実物で横へ不安定になることなどは、この平面内の曲げ計算だけでは扱っていません。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 26
同じ断面積でも、設計の結論が変わる
工業材料概論 第4回
矩形 b×h / mm | 30×60 | 20×90
A / mm² | 1,800 | 1,800
I / mm⁴ | 540,000 | 1,215,000
Z / mm³ | 18,000 | 27,000
σ / MPa、δ / mm | 4.00、1.33 | 2.67、0.593
F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPaの仮定モデル。支持等は基準例と同じ。
26 / 52
Notes: 同じ材料の量で形を変える例を、具体的な数値で見ます。幅三十、高さ六十ミリメートルの基準断面を、幅二十、高さ九十へ変えます。どちらも断面積は千八百平方ミリメートルです。同じ材料と長さなら、理想的な体積と質量は同じです。新しい高さは一・五倍、幅は三分の二なので、断面二次モーメントは二・二五倍、断面係数は一・五倍になります。基準の荷重二百四十ニュートン、長さ千二百ミリメートル、仮定したヤング率一万二千メガパスカルを使うと、新しい最大応力はおよそ二・六七メガパスカル、最大たわみはおよそ〇・五九三ミリメートルです。比較する目的が、たわみを一ミリメートル以下にし、材料の量を増やさないことなら、この平面内の計算では形を変える案が有利になります。ただし、高さを際限なく増やして幅を小さくすればよいという結論にはできません。横方向の不安定さ、接合の納まり、製作可能な寸法、設置空間なども制約になります。一つの指標を良くする操作を、製品全体の最適化と同一視しないようにします。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 27
演習：三つの変更を比較
工業材料概論 第4回
27 / 52
基準の例題から、一つの条件だけを変更する
変える条件 | 応力の倍率 | たわみの倍率
Fだけ1.5倍 | ？ | ？
Lだけ1.5倍 | ？ | ？
Eだけ1.5倍 | ？ | ？
1.5F
1.5L
1.5E
自己確認の目安180秒。中央荷重・単純支持、IとZは同じとして、式から倍率を予想する。
Notes: 三分間、応力とたわみの倍率を予想します。力、長さ、ヤング率を一つずつ一・五倍にした場合です。長さの変更はモーメントにも、たわみの長さの三乗にも関係します。ヤング率の変更は今回の静定モデルの応力には直接入りません。全ての値を計算し直す前に、式のどこへ変えた量が入るかを書いてください。
倍率を予想してから計算すると、式を入力した後の結果を評価できます。長さが一・五倍の場合、モーメントには一次で、たわみには三乗で効きます。表計算で同じ式をコピーしても、参照する値や指数を誤れば、見た目の整った表に誤りが広がります。変化の向きとおよその大きさを先に確認します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 28
変更の比較：解説
工業材料概論 第4回
28 / 52
基準の例題から、一つの条件だけを変更する
変える条件 | 応力の倍率 | たわみの倍率
Fだけ1.5倍 | 1.5 | 1.5
Lだけ1.5倍 | 1.5 | 3.375
Eだけ1.5倍 | 1（不変） | 2/3
1.5F
1.5L
1.5E
σ最大 = FL/(4Z)、δ最大 = FL³/(48EI)。Lだけ1.5倍なら、たわみは1.5³ = 3.375倍。
Notes: 荷重だけ一・五倍なら、モーメント、応力、たわみが一・五倍になります。長さだけ一・五倍なら、モーメントと応力は一・五倍、たわみは三乗の三・三七五倍です。ヤング率だけ一・五倍なら、応力は同じで、たわみは三分の二です。この結果は、外力と支持からモーメントを決められる静定ばりのモデルです。材料を変えたときの強度の限界そのものは、ヤング率から決まりません。
長さの影響が大きいという結論は、荷重の大きさを同じにし、同じ支持と断面を保った比較です。長さを増やすと自重の総荷重も増える実物では、荷重も同時に変わる場合があります。式の比例関係を利用するときは、独立に一つだけ変える理想的な比較と、複数の量が連動する設計変更を分けて扱います。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 29
感度分析：何を変えると結果が動くか
工業材料概論 第4回
1つだけ変える | たわみの倍率
荷重Fを1.10倍 | 1.10
長さLを1.10倍 | 1.10³ = 1.331
高さhを1.10倍：幅一定 | 1/(1.10³) ≈ 0.751
ヤング率Eを1.10倍 | 1/1.10 ≈ 0.909
他の入力を一定とした比較。寸法変更時の荷重・質量の連動にも注意する。
29 / 52
Notes: 感度分析は、入力を変えたときに結果がどれほど変わるかを調べる考え方です。同じ支持と中央荷重の長方形断面では、たわみは荷重に比例し、長さの三乗に比例し、ヤング率と幅と高さの三乗に反比例します。表では一つだけ一割増やして比べています。荷重ならたわみも一割増えますが、長さなら一・三三一倍となり、およそ三十三パーセント増えます。幅を固定して高さを一割増やすと、およそ〇・七五一倍となり、約二十五パーセント減ります。三乗だから一割の三倍で三割変わるとするのは、小さい変化に対する近似です。一割の変更では、厳密な倍率との差も無視できるとは限りません。関係式で正確に計算できる場合は、それを使います。表計算やAIを使えば多くの候補を比較できますが、何を固定しているかが変われば感度も変わります。同じ断面積という条件では幅も同時に変わるので、高さの三乗だけの比較にはなりません。モデルの条件と連動する変数を明示してから、計算結果を読みます。
測定の誤差についても同じ関係を使って考えられます。高さの測定値が少し変わると、その三乗を通じてたわみの計算値へ影響します。これは、計算した値に多くの小数を表示しても、入力の寸法がその精度で分かっているとは限らないことを意味します。寸法をどの位置で何回測ったか、材料や製作のばらつきがあるかも記録します。式の指数を理解することは、測定のどこへ注意を向けるかを決めることにもつながります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 30
短い休憩
画面から目を離しましょう
休憩の目安：60秒
再開後：二つの制限を満たす荷重
目安 60秒／必要に応じて一時停止
工業材料概論 第4回
30 / 52
Notes: ここで一分ほど休憩します。無理のない範囲で姿勢を変えましょう。再開したら、二つの制限を満たす荷重へ進みます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 31
二つの制限を満たす荷重
工業材料概論 第4回
31 / 52
仮定：許容応力6 MPa、許容たわみ2 mm
応力：F ≤ 4Zσ許容/L = 360 N
たわみ：F ≤ 48EIδ許容/L³ = 360 N
0
360 N
二つの上限が一致
第19画面の寸法とEに限ったモデル値。実際の物性値や接合条件を満たすかは別に確認する。
Notes: 例題の条件では、荷重二百四十ニュートンに対して応力四メガパスカル、たわみ一・三三ミリメートルです。荷重に比例するので、許容応力六と許容たわみ二を仮定すると、両方の上限が三百六十ニュートンになります。たまたま一致しただけで、一般に一致するわけではありません。次の問題では一方を変え、条件を重ねて判断します。これらの許容値も授業用の仮定であり、規格の設計値ではありません。
応力から求めた荷重の上限と、たわみから求めた上限が、この例ではたまたま一致しています。二つの制限が同じ物理的な意味になったのではありません。どちらか一方の許容値を変えれば、上限は分かれます。制約ごとに計算し、その共通の範囲を選ぶ手順を保ってください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 32
演習：たわみの条件が厳しくなったら
工業材料概論 第4回
32 / 52
許容応力6 MPaは同じ
許容たわみだけを2 mmから1 mmへ
1 mm
2 mm
変形前の位置
許容する変位を1/2にする
自己確認の目安180秒。二つの荷重上限と、両方を満たす値を求める。図の変位は誇張。
Notes: 三分間、たわみの許容値を一ミリメートルへ変えます。強度の条件を変えたのではありません。荷重とたわみの比例関係から、たわみによる荷重上限を求め、応力による上限と比べます。なぜ小さい上限を採用するか、今回の二条件を満たすという意味で説明してください。
許容たわみを半分にした条件を式のどこへ反映するかを確認します。材料のヤング率や断面の形が変わったのではありません。以前の数値の全てを半分にするのではなく、変更された入力だけを更新して計算します。比較条件を記録することは、計算の再現性のためにも必要です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 33
解説：上限の小さい条件を満たす
工業材料概論 第4回
33 / 52
応力による上限：360 N
たわみによる上限：180 N
0
180
360
F / N
両条件を満たす上限：180 N
180 Nで最大応力3 MPa、最大たわみ1 mm。形・材料・接合など、モデル外の条件は別に扱う。
Notes: たわみを一ミリメートルへ抑える上限は、百八十ニュートンです。応力の上限は変わらず三百六十ニュートンなので、両方を満たす上限は百八十です。大きい方を選ぶと、たわみの条件に違反します。計算の結果を、実製品の保証荷重として掲示することはできません。材料のばらつき、欠点、長期の状態、接合や他の破壊の形も含めて別に判断が必要です。モデルを使う範囲を説明することも、演習の答えの一部です。
二つの上限の小さい方を選ぶのは、応力の条件とたわみの条件の両方を同時に満たすためです。平均を取ればよいのではありません。荷重百八十ニュートンを各式へ戻して、実際に応力とたわみがそれぞれの制限以下になるかを確認します。結論を出した後に入力へ戻す検算を習慣にしてください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 34
実測値と理論値：差から何が分かるか
工業材料概論 第4回
荷重F / N | 実測を模したδ / mm | 理論δ / mm
60 | 0.36 | 0.333
120 | 0.68 | 0.667
180 | 1.02 | 1.000
240 | 1.35 | 1.333
全て説明用の仮想データ。理論値は基準例。原因の推定や材料の保証には使わない。
34 / 52
Notes: 理論値と、実測を模した仮想データを比較します。実測を模した値は理論値よりわずかに大きくなっています。しかし、この四つの値だけから、差の原因が材料の劣化だ、あるいはヤング率が特定の値だと断定することはできません。測定のゼロ点、荷重装置、支えの変形、寸法の測定誤差、モデルが省いた変形など、複数の可能性があります。最初に、荷重とたわみの対応、単位、読み取り位置、測定前の基準位置を確認します。繰返し測定で値の変動を調べることや、支持条件を記録することも必要です。直線を当てはめる際は、切片をゼロと決めるかどうかで傾きが変わります。理論が荷重ゼロでたわみゼロを示していても、計測の表示に初期のずれが残る場合があります。回帰の方法を選ぶことには、測定過程の理解が関係します。また、四点でよく一致したことから、別の材料、別の長さ、大きな変形や長時間の使用へモデルを一般化することはできません。専門の知識は、データを式へ当てはめた後の結果の意味と、その限界を判断するためにも働きます。
一致の良さを表す一つの数値だけでは、差の現れ方まで分かりません。理論値を実測を模した値から引いた残差を、荷重の順に並べてみます。全てがほぼ同じだけずれている場合と、荷重に比例してずれが大きくなる場合では、次に確かめたい測定やモデルの項目が異なります。ここで例示した少数の点から原因を決めることはできませんが、残差を見ることで追加の確認を具体化できます。相関や予測精度と、原因の説明は分けて考えます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 35
実データで比較する準備
Eと強度の値を区別
木材：方向・含水率・欠点
金属：材種・調質
樹脂：グレード・温度・時間
工業材料概論 第4回
35 / 52
Notes: 今後の材料比較では、ヤング率、強度、密度を別の列として集めます。ヤング率が大きい材料が、どの破壊や使用の条件でも最良とは限りません。木材は方向や含水率、金属は材種や調質、樹脂はグレード、温度、使用時間などの情報を付けます。同じ断面で比べるのか、同じ質量で比べるのかも明示します。第11回では、物性表の出典と条件を読み、この回の式へつなぎます。
物性表の一行をデータとして使うには、その値が何の試験で、どの状態の材料について得られたかを読む必要があります。木材の密度やヤング率を比較する際も、繊維方向や含水率の異なる値を無条件に混ぜないようにします。この視点は木材及び木質材料学で扱う構造と性質の理解へつながります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 36
学校内容を支える、範囲を超えた理解
工業材料概論 第4回
学習の場面 | 大学で深める原理と判断
中学校 技術分野A | 断面形状・向きと、力・変形の関係
高校工業「機械設計」 | 曲げ応力、断面の量、設計条件
情報科への題材提案 | 感度分析、モデルと実測の比較
教員としての継続的な学び | 未知の形・材料でも根拠から考え直す
教育課程への直接の対応と、情報科等での教材化の提案を区別する。
36 / 52
Notes: 中学校で板を立てると曲がりにくいことを確かめる活動は、観察だけなら短く実施できます。しかし、その結果を正しく理解するには、面積と材料の配置、曲げる軸、応力とたわみの違いが関係しています。大学では、学校で示す範囲を超え、断面二次モーメントの定義や曲げの式の導出まで学ぶことに意味があります。この背後の理解があれば、同じ面積の別の形、材料を変えた比較、支持を変えた状況についても根拠から考えられます。学校内容との接続は、専門の学修範囲の上限ではなく、原理が働く具体的な場面です。高校工業の機械設計では、力と材料の強さ、設計条件の計算へ直接つながります。情報科への題材提案では、仮定したモデルの感度を調べ、実測の差を解釈し、計算結果を検証する活動を考えられます。そこで必要な情報処理の理解も、式を入力する操作だけでは足りません。何をデータとして記録し、何を出力として評価し、どこまで結論してよいかを判断します。教員採用試験の準備も、専門的な関係を説明できる理解を土台に進めます。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 37
AIによる設計案を、専門的に吟味する
工業材料概論 第4回
確認 | 具体的な問い
モデル | どの支持・荷重・曲げる軸か
入力値 | 材種・状態・方向・出典があるか
評価 | 応力とたわみの両条件を満たすか
再現 | 式・単位・比較条件を追えるか
AIへの入力・出力と、確認した一次資料・修正した計算を区別して記録する。
37 / 52
Notes: AIが、軽くて丈夫な棚板にはこの材料が最適ですと回答した場面を考えます。まず、何を最適としたのかを確認します。質量、たわみ、強度、費用、加工のしやすさなど、目的によって比較の結果は変わります。次に、支持のモデル、荷重の位置、断面の向き、使ったヤング率と許容応力の出典を確認します。木材、金属、プラスチックという大きな分類だけでは、具体的な製品の物性値は決まりません。AIが示した出典の題名や数値が実際の資料に存在するかも、原資料へ戻って確かめます。計算では、単位、変更した条件、倍率の予想、二つの許容条件への代入を確認します。結果の数値が正しくても、長時間の使用や接合の状態などを計算から省いていれば、使用条件の判断にはその確認を残します。AIは候補整理や計算の手順の説明を助けますが、根拠を追えないまま最適という結論を採用することはできません。大学の専門学修によって、何を問い返し、どこを計算し直すかを具体的に判断できるようになることが重要です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 38
接続・想定問題1 同じ板を回す：応力とたわみ
工業材料概論 第4回
長方形40×20 mmを、①b=40,h=20、②b=20,h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
38 / 52
Notes: 自己確認の問題です。長方形40×20 mmを、①b=40,h=20、②b=20,h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 39
接続・想定問題1 解説：同じ板を回す：応力とたわみ
工業材料概論 第4回
① I≈26,667 mm⁴、Z≈2,667 mm³
② I≈106,667 mm⁴、Z≈5,333 mm³
最大応力：①11.25 MPa、②5.625 MPa
最大たわみ：①9.375 mm、②2.344 mm
本編の参照スライド：7・12・13・16
39 / 52
Notes: 曲げモーメントの最大値は、百二十に千を掛けて四で割り、三万ニュートンミリメートルです。最初の向きでは、幅四十と高さ二十の三乗から、断面二次モーメントはおよそ二万六千六百六十七となります。最外縁まで十ミリメートルなので、断面係数はおよそ二千六百六十七立方ミリメートルです。向きを変えると、断面二次モーメントは四倍、断面係数は二倍になります。最大応力は最初が十一・二五、次が五・六二五メガパスカルです。たわみは最初が九・三七五、次がおよそ二・三四四ミリメートルです。同じ断面積と同じ材料の量であっても、向きによって結果が変わります。応力とたわみの倍率が同じではない理由を、最外縁までの距離が変わることを含めて説明してください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 40
接続・想定問題2 「高さ2倍なら、たわみ1/8」を点検
工業材料概論 第4回
AIが「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」と説明した。①幅一定、②断面積一定で比較する。材料・長さ・荷重・支持は同じ。質量の違いも説明する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
40 / 52
Notes: 自己確認の問題です。AIが「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」と説明した。①幅一定、②断面積一定で比較する。材料・長さ・荷重・支持は同じ。質量の違いも説明する。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 41
接続・想定問題2 解説：「高さ2倍なら、たわみ1/8」を点検
工業材料概論 第4回
① 幅一定：Iは8倍、δは1/8
同じ長さと密度なら質量は2倍
② 面積一定：幅は1/2、Iは4倍、δは1/4
②は理想的には質量一定の比較
本編の参照スライド：24・25
41 / 52
Notes: 高さだけを二倍にして幅を変えないなら、断面二次モーメントは八倍で、同じ荷重によるたわみは八分の一です。しかし、面積を一定にする条件では、幅を半分にする必要があります。この幅の変化も含めると、断面二次モーメントは四倍、たわみは四分の一です。前者は断面積が二倍なので、同じ長さと密度なら質量も二倍になります。後者は面積と長さが同じで、理想的には質量が変わりません。AIの説明の問題は、固定した条件を書かずに必ずと一般化したことです。比べる目的が材料を増やした改善なのか、材料の量を変えずに形を工夫することなのかで、適切な比較が変わります。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 42
接続・想定問題3 同じ断面積で、二つの条件を比較
工業材料概論 第4回
F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重。①b30,h60、②b20,h90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
42 / 52
Notes: 自己確認の問題です。F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重。①b30,h60、②b20,h90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 43
接続・想定問題3 解説：同じ断面積で、二つの条件を比較
工業材料概論 第4回
① σ=4 MPa、δ≈1.333 mm →たわみ超過
② σ≈2.667 MPa、δ≈0.593 mm →両条件内
①の荷重上限：min(360,180)=180 N
②の荷重上限：min(540,405)=405 N
本編の参照スライド：21・22・31・32・33
43 / 52
Notes: 最初の断面は、最大応力が四メガパスカルなので六以下ですが、たわみがおよそ一・三三三ミリメートルとなり、一ミリメートルを超えます。二番目の断面は、応力がおよそ二・六六七、たわみがおよそ〇・五九三なので、この二つの仮定条件を満たします。荷重の上限を求めると、最初は応力から三百六十、たわみから百八十ニュートンとなり、小さい百八十を選びます。二番目は断面係数が一・五倍なので、応力の上限は五百四十です。断面二次モーメントが二・二五倍なので、たわみの上限は四百五ニュートンとなり、こちらが支配します。どちらも同じ面積という条件で形を変えた結果です。これを実物の使用可否まで広げるには、接合や材料の状態など、今回の計算に入れていない条件を追加して確認します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 44
接続・想定問題4 長さと高さを同時に変える
工業材料概論 第4回
基準はb=30,h=60,L=1,200 mm。bを一定にしてh=72,L=1,440 mmへ変更する。同じ材料・荷重・支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
44 / 52
Notes: 自己確認の問題です。基準はb=30,h=60,L=1,200 mm。bを一定にしてh=72,L=1,440 mmへ変更する。同じ材料・荷重・支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 45
接続・想定問題4 解説：長さと高さを同時に変える
工業材料概論 第4回
hとLは各1.20倍。Iは1.728倍、Zは1.44倍
最大応力：1.20/1.44=5/6倍
最大たわみ：1.20³/1.20³=1倍
質量：断面積1.20×長さ1.20=1.44倍
本編の参照スライド：24・27・28
45 / 52
Notes: 幅が同じで高さが一・二倍なので、断面積は一・二倍、断面二次モーメントは一・七二八倍、断面係数は一・四四倍です。長さも一・二倍なので、同じ中央荷重による最大のモーメントは一・二倍となります。最大応力の倍率は、一・二を一・四四で割って六分の五です。たわみでは長さの三乗による増加と、高さの三乗による減少が打ち消し合い、このモデルでは一倍となります。一方、材料の体積は断面積と長さの積なので、一・四四倍で、同じ密度なら質量も一・四四倍です。同じたわみだから同じ材料の量で済む、という結論にはなりません。また、自重を含める場合は質量の増加が荷重へ反映されるため、ここで固定した荷重という条件を変更する必要があります。式の倍率を読むだけでなく、実際に連動する入力を確認します。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 46
接続・想定問題5 4点の一致から、何を結論できるか
工業材料概論 第4回
4つの荷重で測ったたわみが理論値に近かった。AIは「この材料のEは全製品・全条件で同じ」と結論した。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。
図・途中式・条件・判断の理由を記録する
本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。
46 / 52
Notes: 自己確認の問題です。4つの荷重で測ったたわみが理論値に近かった。AIは「この材料のEは全製品・全条件で同じ」と結論した。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。図、途中式、条件と判断の理由を記録します。必要なら本編へ戻り、自分の説明を作ってから解説へ進んでください。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 47
接続・想定問題5 解説：4点の一致から、何を結論できるか
工業材料概論 第4回
今回の試験範囲での整合と、一般化を区別
寸法・支持・ゼロ点・測定位置を確認
材種・方向・温度・含水率等を記録
別の試料や条件と、繰返し測定を検討
本編の参照スライド：19・35・48
47 / 52
Notes: 四点で近い結果が得られたことは、今回の条件でモデルと測定がおおむね整合したという情報です。その材料名に属する全製品や、全ての使用条件でヤング率が同じだと証明したわけではありません。寸法や支持の誤差、ゼロ点のずれ、測定位置なども確認します。さらに材種、方向、製造や処理の状態、温度、木材なら含水率などを記録します。同じ試料で繰り返すことと、異なる試料へ比較を広げることでは、確認できる変動の範囲も違います。AIがデータの範囲を超えた一般化をした場合には、主張を今回の条件へ限定し、どの追加情報が必要かを具体的に示してください。専門知識は、回帰や予測の数値を計算する前にも、その後の結論を吟味する場面にも必要です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 48
課題へ残す記録
図・条件・単位
反力とM
I・Z・応力・たわみ
結論と、適用する範囲
工業材料概論 第4回
48 / 52
Notes: まとめです。外力と支持からモーメントを求め、断面の形から断面二次モーメントと断面係数を求めました。応力とたわみは異なる式で比較しました。幅一定と面積一定の違いも説明できるようにします。ノートでは、図、条件、単位、途中式、最後の解釈を残してください。既存の提出課題の設問や解答は変更していません。今日の自己確認の解き方を、条件の異なる問題へ使っていきましょう。
結果には、何を一定とし、何を変えて比較したかを残します。さらに、この計算に含めていない接合、繰返し、環境、長時間の変形などを区別して書きます。計算モデルの理解を深めることと、そのモデルの外側を認識することは、両方とも大学の専門学修の一部です。
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-brochure
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
https://web.mit.edu/course/16/16.unified/www/SPRING/materials/Lectures/M4.3-Unified09.pdf
https://web.mit.edu/16.unified/www/archives2006-2007/SPRING/materials/Lectures/M4%204-Unified07.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 49
参考（任意） 正方形・長方形のI
参考資料（任意）
49 / 52
X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。
正方形
X-X
Y-Y
a
a
I_X = I_Y = a⁴/12
a = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 13,333 mm⁴
長方形
X-X
Y-Y
b
h
I_X = bh³/12 I_Y = hb³/12
b = 20、h = 40 mm
I_X ≈ 106,667、I_Y ≈ 26,667 mm⁴
図心を通る軸についての式。円・方形の基本式は出典[1]。軸の記号は本資料に合わせている。
Notes: 授業中の説明を必須としない任意参考。I_XはX-X軸、I_YはY-Y軸まわり。正方形と長方形の数値は記載寸法からの計算例で、mm⁴単位。
[1] MIT Unified Handout M-13, Areas and Moments of Inertia (2009)
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09)%20(2).pdf
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 50
参考（任意） 円形・中空円形のI
参考資料（任意）
50 / 52
X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。
円形（中実）
X-X
Y-Y
D
I_X = I_Y = πD⁴/64
D = 30 mm
I_X = I_Y ≈ 39,761 mm⁴
中空円形
X-X
Y-Y
D
d
I_X = I_Y = π(D⁴−d⁴)/64
D = 30、d = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 31,907 mm⁴
Dは直径、dは内径。中心が一致する円から内側を差し引く。[1]の円の式から計算。
Notes: 任意参考。円の半径rの公式πr⁴/4を直径D=2rに換算してπD⁴/64とする。中空円は同心円で、内側円のIを差し引く。極断面二次モーメントの値とは区別する。
[1] MIT Unified Handout M-13, Areas and Moments of Inertia (2009)
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09)%20(2).pdf
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 51
参考（任意） 中空長方形のI
参考資料（任意）
51 / 52
X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。
X-X
Y-Y
B
H
b
h
I_X = (BH³ − bh³)/12
I_Y = (HB³ − hb³)/12
B = 60、H = 80 mm
b = 40、h = 60 mm
I_X = 1,840,000 mm⁴
I_Y = 1,120,000 mm⁴
穴は中央にあり、辺は平行。外側と内側の長方形を同じ軸で差し引く。角の丸みは省略。
Notes: 任意参考。長方形の公式を同一の重心軸について用い、外側から内側を差し引く導出。製品の角部半径や製造公差を含む断面性能表の値ではない。数値は指定した理想形状の計算値。
[1] MIT Unified Handout M-13, Areas and Moments of Inertia (2009)
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09)%20(2).pdf
[2] MIT OCW Structures - Experiment 3B, Appendix 1, p.9 (2006)
https://ocw.mit.edu/courses/1-101-introduction-to-civil-and-environmental-engineering-design-i-fall-2006/805ecbc0023c3ab7fb404b9d0c1aeaf1_exp3b.pdf
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09
https://ocw.mit.edu/courses/1-101-introduction-to-civil-and-environmental-engineering-design-i-fall-2006/805ecbc0023c3ab7fb404b9d0c1aeaf1_exp3b.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。

## Slide 52
参考（任意） H形断面のI
参考資料（任意）
52 / 52
X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。
X-X
Y-Y
B
H
t_f
t_w
フランジ厚：t_f
ウェブ厚：t_w
I_X = [BH³
− (B−t_w)(H−2t_f)³] / 12
I_Y = [2t_f B³
+ (H−2t_f)t_w³] / 12
B = 60、H = 80 mm
t_f = t_w = 10 mm
I_X = 1,660,000 mm⁴
I_Y = 365,000 mm⁴
上下・左右対称の理想形。フィレットを省略。[2]の長方形分割の考え方で導出。
Notes: 任意参考。H形は角部を直角とする理想形。I_Xは外側長方形から左右の空白を差し引くと得られる。I_Yは上下のフランジと中央ウェブの長方形のI_Yを加算する。フランジが同じ厚さ、ウェブが中央にある上下左右対称断面に限る。実際のH形鋼はフィレット等を含む製品の断面性能表を参照する。幾何形状の説明であり、H形があらゆる条件で最適という比較はしていない。
[1] MIT Unified Handout M-13, Areas and Moments of Inertia (2009)
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09)%20(2).pdf
[2] MIT OCW Structures - Experiment 3B, Appendix 1, p.9 (2006)
https://ocw.mit.edu/courses/1-101-introduction-to-civil-and-environmental-engineering-design-i-fall-2006/805ecbc0023c3ab7fb404b9d0c1aeaf1_exp3b.pdf
参照資料（教育課程との対応と、本講義からの授業提案を区別）：
https://web.mit.edu/16.unified/www/SPRING/materials/Supplementary_Materials/HO-M-13(09
https://ocw.mit.edu/courses/1-101-introduction-to-civil-and-environmental-engineering-design-i-fall-2006/805ecbc0023c3ab7fb404b9d0c1aeaf1_exp3b.pdf
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/dividing-datasets
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids
https://ocw.mit.edu/courses/16-01-unified-engineering-i-ii-iii-iv-fall-2005-spring-2006/26a4c795200c276094411ecf58e297d3_beamsquizhandout.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/dataset/1825/resource/5011/09tyuugijutu.pdf
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf
https://pml.nist.gov/cuu/Units/binary.html
https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/resources/lecture-notes/
https://jimm.jp/around_metal/properties_02.html
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter
想定問題はオリジナル。徳島県公開問題例は形式の参考で、年度別の頻度や出題予測の根拠には用いない。