## Slide 1
工業材料概論 第13回
比較・検査・改善を計画する
条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する
米延 仁志
工業材料概論 第13回
1 / 25
Notes: 比較・検査・改善を計画する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 2
今回の到達点
確かめたい問いと、比べる条件を対応させる
測る量・記録方法・判断基準を先に決める
結果の差と、測定や試料のばらつきを区別する
検査の記録から、具体的な改善を提案する
工業材料概論 第13回
2 / 25
Notes: 今回の到達点
確かめたい問いと、比べる条件を対応させる
測る量・記録方法・判断基準を先に決める
結果の差と、測定や試料のばらつきを区別する
検査の記録から、具体的な改善を提案する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 3
選択理由を、確かめられる問いへ
「木材がよい」を、そのまま試験の問いにしない
例えば「この条件で、たわみが設定値以下か」
材質を比べるのか、形を比べるのかを一つ決める
材料名・寸法・支持・荷重・状態を明記する
工業材料概論 第13回
3 / 25
Notes: 選択理由を、確かめられる問いへ
「木材がよい」を、そのまま試験の問いにしない
例えば「この条件で、たわみが設定値以下か」
材質を比べるのか、形を比べるのかを一つ決める
材料名・寸法・支持・荷重・状態を明記する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 4
比較する要因と、そろえる条件
比較したいもの | 変える条件 | そろえる条件
材料の違い | 材種・材料モデル | 断面・支持・荷重
高さの違い | 断面の高さ | 材料・幅・支持・荷重
接合の違い | 接合法と必要な加工 | 材料・形・荷重の位置
複数の条件が変わった場合は、効果を一つの要因へ帰属させない。
工業材料概論 第13回
4 / 25
Notes: 比較する要因と、そろえる条件
比較したいもの | 変える条件 | そろえる条件
材料の違い | 材種・材料モデル | 断面・支持・荷重
高さの違い | 断面の高さ | 材料・幅・支持・荷重
接合の違い | 接合法と必要な加工 | 材料・形・荷重の位置
複数の条件が変わった場合は、効果を一つの要因へ帰属させない。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 5
自己確認：どちらが材料比較か
木の厚い板と、樹脂の薄い板へ同じ荷重を載せた
たわみの差は、材質だけで説明できるか
材料だけの比較に近づけるには、何をそろえるか
厚さを変える比較にも、どんな意味があるか
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
工業材料概論 第13回
5 / 25
Notes: 自己確認：どちらが材料比較か
木の厚い板と、樹脂の薄い板へ同じ荷重を載せた
たわみの差は、材質だけで説明できるか
材料だけの比較に近づけるには、何をそろえるか
厚さを変える比較にも、どんな意味があるか
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 6
解説：材質の比較と、製品案の比較
材質の影響を見るなら、形・支持・荷重をそろえる
形が異なるなら、材質と形を含む設計案の比較
どちらも目的があれば意味のある比較になる
比較の問いと、結果から言える範囲を一致させる
工業材料概論 第13回
6 / 25
Notes: 解説：材質の比較と、製品案の比較
材質の影響を見るなら、形・支持・荷重をそろえる
形が異なるなら、材質と形を含む設計案の比較
どちらも目的があれば意味のある比較になる
比較の問いと、結果から言える範囲を一致させる
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 7
図と計画に残す条件
支点間距離、荷重の位置、幅・高さ、測る位置
木材の繊維方向と含水状態、金属・樹脂の材種
荷重を加えてから測るまでの時間、温度など
測定の前後で変わった条件も記録する
工業材料概論 第13回
7 / 25
Notes: 図と計画に残す条件
支点間距離、荷重の位置、幅・高さ、測る位置
木材の繊維方向と含水状態、金属・樹脂の材種
荷重を加えてから測るまでの時間、温度など
測定の前後で変わった条件も記録する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 8
測る量と、測り方
たわみ：決めた位置の、載荷前後の変位
質量：同じ状態で、同じ単位で量る
寸法：外形と、加工後の欠損を区別する
接合や外観：写真と記述で、検査位置を残す
工業材料概論 第13回
8 / 25
Notes: 測る量と、測り方
たわみ：決めた位置の、載荷前後の変位
質量：同じ状態で、同じ単位で量る
寸法：外形と、加工後の欠損を区別する
接合や外観：写真と記述で、検査位置を残す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 9
測定器の読みと記録
測れる範囲と、最小の目盛・表示桁を確かめる
同じ基準位置、同じ読み方で記録する
平均を計算して桁が増えても、測定が細かくなるわけではない
単位、丸め方、ゼロの取り方を記録に添える
工業材料概論 第13回
9 / 25
Notes: 測定器の読みと記録
測れる範囲と、最小の目盛・表示桁を確かめる
同じ基準位置、同じ読み方で記録する
平均を計算して桁が増えても、測定が細かくなるわけではない
単位、丸め方、ゼロの取り方を記録に添える
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 10
記録欄の例
項目 | 書く内容
試料と条件 | 材種・方向・状態・寸法
装置と手順 | 支持・荷重・測定位置・待ち時間
結果 | 各回の値・単位・観察・写真
解釈と改善 | 判断基準・不確かさ・次に確かめること
実施前に記録欄を用意し、空欄を見て不足条件を点検する。
工業材料概論 第13回
10 / 25
Notes: 記録欄の例
項目 | 書く内容
試料と条件 | 材種・方向・状態・寸法
装置と手順 | 支持・荷重・測定位置・待ち時間
結果 | 各回の値・単位・観察・写真
解釈と改善 | 判断基準・不確かさ・次に確かめること
実施前に記録欄を用意し、空欄を見て不足条件を点検する。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 11
破壊を前提にしない確認
観察・寸法測定・資料読解でも、条件を検討できる
授業で実測する場合は、教員が装置と荷重範囲を決める
自宅での破壊試験や、限界荷重の探索は前提にしない
実測できない場合は、条件付きの教材データを読む
工業材料概論 第13回
11 / 25
Notes: 破壊を前提にしない確認
観察・寸法測定・資料読解でも、条件を検討できる
授業で実測する場合は、教員が装置と荷重範囲を決める
自宅での破壊試験や、限界荷重の探索は前提にしない
実測できない場合は、条件付きの教材データを読む
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 12
読解用の模擬データ：同じ断面
同じ試料を3回読む想定。0.01 mm刻みで記録。
モデル | 1回目 / mm | 2回目 / mm | 3回目 / mm
木材 | 0.33 | 0.35 | 0.34
金属 | 0.06 | 0.07 | 0.06
樹脂 | 1.38 | 1.42 | 1.40
実測値ではない。第11回の比較を基に作った読解用データ。
工業材料概論 第13回
12 / 25
Notes: 読解用の模擬データ：同じ断面
同じ試料を3回読む想定。0.01 mm刻みで記録。
モデル | 1回目 / mm | 2回目 / mm | 3回目 / mm
木材 | 0.33 | 0.35 | 0.34
金属 | 0.06 | 0.07 | 0.06
樹脂 | 1.38 | 1.42 | 1.40
実測値ではない。第11回の比較を基に作った読解用データ。
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 13
自己確認：平均から何を判断するか
三つの平均値を求め、たわみ1.0 mm以下と比べる
三回の値の最大と最小も記録する
平均だけで、材料一般の性能を保証できるか
同じ試料の繰り返しと、別試料の測定を区別する
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
工業材料概論 第13回
13 / 25
Notes: 自己確認：平均から何を判断するか
三つの平均値を求め、たわみ1.0 mm以下と比べる
三回の値の最大と最小も記録する
平均だけで、材料一般の性能を保証できるか
同じ試料の繰り返しと、別試料の測定を区別する
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 14
解説：模擬データの整理
モデル | 平均 / mm | 最小〜最大 / mm | 例の基準
木材 | 0.340 | 0.33〜0.35 | 1.0以下
金属 | 約0.063 | 0.06〜0.07 | 1.0以下
樹脂 | 1.400 | 1.38〜1.42 | 1.0超
平均の表示桁は計算上のもの。同一試料の3回から材群全体へ一般化しない。
工業材料概論 第13回
14 / 25
Notes: 解説：模擬データの整理
モデル | 平均 / mm | 最小〜最大 / mm | 例の基準
木材 | 0.340 | 0.33〜0.35 | 1.0以下
金属 | 約0.063 | 0.06〜0.07 | 1.0以下
樹脂 | 1.400 | 1.38〜1.42 | 1.0超
平均の表示桁は計算上のもの。同一試料の3回から材群全体へ一般化しない。
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 15
結果の差と、試料のばらつき
同じ試料の読みの変動と、試料ごとの差は別
木材では方向・節・密度・水分なども影響する
金属・樹脂も材種や状態をそろえて比べる
少ない測定結果から、全ての材料を順位付けしない
工業材料概論 第13回
15 / 25
Notes: 結果の差と、試料のばらつき
同じ試料の読みの変動と、試料ごとの差は別
木材では方向・節・密度・水分なども影響する
金属・樹脂も材種や状態をそろえて比べる
少ない測定結果から、全ての材料を順位付けしない
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 16
計算と測定が違ったとき
式の適用条件、単位、寸法の入力を点検する
支点・荷重・測定位置・初期のたわみを確かめる
Eの出典と試料の状態、時間の影響を確認する
測定値を計算に合わせて直さず、差の理由を残す
工業材料概論 第13回
16 / 25
Notes: 計算と測定が違ったとき
式の適用条件、単位、寸法の入力を点検する
支点・荷重・測定位置・初期のたわみを確かめる
Eの出典と試料の状態、時間の影響を確認する
測定値を計算に合わせて直さず、差の理由を残す
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 17
完成後の検査と、使用中の点検
検査：寸法、接合、表面、要求への適合を確かめる
点検：使用中の緩み、変形、割れ、腐食などを見る
どこを、いつ、どの状態なら見直すかを決める
材料の交換や修理までを、設計に含める
工業材料概論 第13回
17 / 25
Notes: 完成後の検査と、使用中の点検
検査：寸法、接合、表面、要求への適合を確かめる
点検：使用中の緩み、変形、割れ、腐食などを見る
どこを、いつ、どの状態なら見直すかを決める
材料の交換や修理までを、設計に含める
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」印刷27〜33頁。https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf （2026年10月28日確認）
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 18
観察から改善へつなぐ
観察の例 | まず確かめる条件 | 改善の候補
ねじが緩んだ | 荷重・接合・繰り返し | 接合の見直しと点検
木口が濡れ続ける | 排水・接触部・乾燥 | 水のたまり方を変える
樹脂の変形が進む | 荷重・温度・時間 | 断面・支持・材種を再検討
観察だけで原因を断定しない。確かめた条件と候補を区別する。
工業材料概論 第13回
18 / 25
Notes: 観察から改善へつなぐ
観察の例 | まず確かめる条件 | 改善の候補
ねじが緩んだ | 荷重・接合・繰り返し | 接合の見直しと点検
木口が濡れ続ける | 排水・接触部・乾燥 | 水のたまり方を変える
樹脂の変形が進む | 荷重・温度・時間 | 断面・支持・材種を再検討
観察だけで原因を断定しない。確かめた条件と候補を区別する。
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 19
自己確認：改善案を比較する
棚のたわみが、定めた条件を超えたとする
高さを増やす、支持間隔を短くする、材料を変える
二つの案を選び、効果と新たな不利点を書く
改善後に、何を同じ条件で確かめるか
自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む
工業材料概論 第13回
19 / 25
Notes: 自己確認：改善案を比較する
棚のたわみが、定めた条件を超えたとする
高さを増やす、支持間隔を短くする、材料を変える
二つの案を選び、効果と新たな不利点を書く
改善後に、何を同じ条件で確かめるか
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 20
解説：改善の効果と代償
高さを増やす：Iが増すが、質量や納まりが変わる
支持間隔を短くする：支持部と使える空間が変わる
材料を変える：加工・接合・保守の条件も変わる
一つの数値だけで、改善案の適否を決めない
工業材料概論 第13回
20 / 25
Notes: 解説：改善の効果と代償
高さを増やす：Iが増すが、質量や納まりが変わる
支持間隔を短くする：支持部と使える空間が変わる
材料を変える：加工・接合・保守の条件も変わる
一つの数値だけで、改善案の適否を決めない
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 21
根拠が不足する場合の書き方
分かったこと：条件と結果を対応させて示す
分からないこと：未測定・未確認の項目を特定する
仮定したこと：採用した値と理由を書く
次に確かめること：測る量と方法まで具体化する
工業材料概論 第13回
21 / 25
Notes: 根拠が不足する場合の書き方
分かったこと：条件と結果を対応させて示す
分からないこと：未測定・未確認の項目を特定する
仮定したこと：採用した値と理由を書く
次に確かめること：測る量と方法まで具体化する
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 22
比較計画の相互点検
問い、変える条件、そろえる条件は一致しているか
単位、測定位置、時間、試料の状態は書かれているか
実施しなくても、別の人が手順を説明できるか
結果が予想と違った場合の検討方法はあるか
工業材料概論 第13回
22 / 25
Notes: 比較計画の相互点検
問い、変える条件、そろえる条件は一致しているか
単位、測定位置、時間、試料の状態は書かれているか
実施しなくても、別の人が手順を説明できるか
結果が予想と違った場合の検討方法はあるか
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 23
課題IIIの説明を更新する
第12回で選んだ案に、確認方法を加える
不利点への対応を、検査・点検の計画で説明する
実測がない箇所は、計算・資料・仮定の別を示す
提出方法は既存の正式課題の指示に従う
工業材料概論 第13回
23 / 25
Notes: 課題IIIの説明を更新する
第12回で選んだ案に、確認方法を加える
不利点への対応を、検査・点検の計画で説明する
実測がない箇所は、計算・資料・仮定の別を示す
提出方法は既存の正式課題の指示に従う
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 24
今回の整理
比べる問いを先に決め、条件と測定をそろえる
計算・模擬データ・実測を区別して記録する
結果と判断の間に、条件と不確かさを置く
次回：この材料比較を、生徒の学習へ組み直す
工業材料概論 第13回
24 / 25
Notes: 今回の整理
比べる問いを先に決め、条件と測定をそろえる
計算・模擬データ・実測を区別して記録する
結果と判断の間に、条件と不確かさを置く
次回：この材料比較を、生徒の学習へ組み直す
関連教材：工業材料概論 第1〜11回の材料各論と計算、木材及び木質材料学の関連回。
授業用に構成した問い・設計例・説明。
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。

## Slide 25
参照資料
工業材料概論 第2〜4・10〜12回
現行の技術・家庭編解説 A(2)の設計・検査・改善
模擬データは学習用に作成し、実験結果とは区別
比較計画は授業内の検討例。正式課題を追加するものではない
工業材料概論 第13回
25 / 25
Notes: 参照資料
工業材料概論 第2〜4・10〜12回
現行の技術・家庭編解説 A(2)の設計・検査・改善
模擬データは学習用に作成し、実験結果とは区別
比較計画は授業内の検討例。正式課題を追加するものではない
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」印刷27〜33頁。https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf （2026年10月28日確認）
工業材料概論 第11回9〜20枚の授業用モデルを再利用。F=20 N、L=600 mm、単純支持・中央集中荷重、長方形断面b=30 mm。木材E=13400 MPa、密度538 kg/m3。金属E=70000 MPa、密度2700 kg/m3、樹脂E=3200 MPa、密度1190 kg/m3は仮定値。自重による応力・たわみ、せん断変形、クリープ、破壊判定は含まない。線形弾性・微小変形の比較モデル。木材値はWood Handbook 2021第5章表5–3aに基づく。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
正式課題の設問・配点・締切は別の授業指示に従う。